## Slide 1: Θέμα διπλωματικής εργασίας: Διερεύνηση διπλής κυκλοστασιμότητας ανέμου για εφαρμογή σε στοχαστικά μοντέλα πρόβλεψης
Δεληγιάννης Ηλίας
Επιβλέπων καθηγητής: κ. Κουτσογιάννης Δημήτριος
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

## Slide 2: 1. Περίληψη
Συμπεριφορά του ανέμου σε ωριαία, μηνιαία και υπερετήσια κλίμακα.
  Ωριαία & μηνιαία  διπλή κυκλοστασιμότητα (περιοδικότητα).
  Υπερετήσια  μακροπρόθεσμη εμμονή.
Φυσική εξήγηση διπλής κυκλοστασιμότητας  τρίπτυχο ακτινοβολία – θερμοκρασία – άνεμος
Δημιουργία και εφαρμογή μοντέλων διπλής κυκλοστασιμότητας (άνεμος & θερμοκρασία)
Εξέταση εγκυρότητας δεδομένων reanalysis
Διερεύνηση μακροπρόθεσμης εμμονής (φαινόμενο Hurst).

## Slide 3: 2. Εισαγωγή
Ανάγκη χρησιμοποίησης ΑΠΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής =>
Ανάγκη μελέτης υδρομετεωρολογικών μεταβλητών =>
Ανάγκη μελέτης αβεβαιότητας, τυχαιότητας, μεταβλητότητας.
Αποτελεσματική διαχείριση ενέργειας:
Προϋποθέτει συνδυασμό προσδιοριστικών και στοχαστικών μεθόδων.
ΑΝΕΜΟΣ:
Συνήθως μελετάται απλή κυκλοστασιμότητα  λανθασμένη διαχείριση ενέργειας…

## Slide 4: 3. Στόχος της εργασίας
«Ο ΑΝΕΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ
ΓΥΡΩ ΣΤΑ 3 ΜΠΟΦΟΡ…
…ΜΕ ΑΠΟΚΛΙΣΗ 5 ΜΠΟΦΟΡ»
Να αποτελέσει τη βάση για ένα μοντέλο πρόβλεψης ταχύτητας ανέμου.
Το μοντέλο περιλαμβάνει συνδυασμό στοχαστικών και ντετερμινιστικών μεθόδων.

## Slide 5: 4. Διπλή κυκλοστασιμότητα - Γενικά
Στατιστικά χαρακτηριστικά (π.χ. μ, σ): διπλά περιοδικά ως προς το χρόνο.
 Διαφορετική κατανομή για κάθε ώρα και μήνα.

## Slide 6: 5. Δεδομένα (1)
1600+200=1800 σταθμοί παγκοσμίως. (πηγή: ΝΟΑΑ, National Oceanic and Atmospheric Administration)
1600 σταθμοί:
100.000 μετρήσεις.
1 μέτρηση ανά ώρα.
200 σταθμοί:
1 μέτρηση ανά 4ωρο.

## Slide 7: 6. Δεδομένα (2)
Αρχική μελέτη: 33 σταθμοί παγκοσμίως
Τελικά αποτελέσματα: έλεγχος σε 17 σταθμούς στην Ελλάδα

## Slide 8: 7. Σημασία διπλής περιοδικότητας (2 +1 λόγοι)
Επηρεάζει τη διαστασιολόγηση έργων αποθήκευσης ενέργειας.
Επηρεάζει τη διαχείριση ενέργειας (μη γραμμική καμπύλη ισχύος α/γ)
Εφαρμογή: Τοποθέτηση 1 α/γ των 2MW σε κάθε σταθμό.
Ε1: διπλή κυκλοστασιμότητα
Ε2: απλή κυκλοστασιμότητα
Ε3: στασιμότητα
(μη ρεαλιστικές παραδοχές, αλλά ενδεικτικές…)
Ε2: -15%
Ε3: -24%
=>
Ημερήσια περιοδικότητα πιο καθοριστική από την εποχιακή.
Όμως αμελείται συνήθως!

## Slide 9: 8. Σημασία διπλής περιοδικότητας (+1)
Νίκη σε μία σχετικά χαμένη παρτίδα!
Ισοπαλία σε ολοκληρωτικά χαμένη θέση!
Inspired by Bobby Fischer, “game of the century”, 1956
Αφιερωμένο στο σκακιστή Δεληγιάννη Νικόλαο

## Slide 10: 9. Φυσική εξήγηση διπλής περιοδικότητας
Ακτινοβολία-θερμοκρασία
Κάθε σώμα που έχει Τ > 0 Κ, εκπέμπει ακτινοβολία.
Ακτινοβολία ~ Τ4 (Κ)
=>
Συσχέτιση στη μικροκλίμακα
Ηλιακή ακτινοβολία
=>
θερμότητα
=>
Αύξηση θερμοκρασίας
=>
Συσχέτιση στη μακροκλίμακα
Ηλιακή ενέργεια
=>
Θερμοκρασία-ταχύτητα ανέμου
Θερμική και κινητική ενέργεια μορίων αέρα: σχετίζονται.
=>
Συσχέτιση μικρο - μακροκλίμακας
Διαφορά θερμοκρασίας
<=>
Διαφορά πίεσης
<=>
άνεμος
(παρόμοια με θερμική στρωμάτωση λίμνης)
=>
Συσχέτιση στη μακροκλίμακα

## Slide 11: 10. Ακτινοβολία στο εξωτερικό όριο της ατμόσφαιρας
Εξαρτάται από γεωγραφικό πλάτος, ημέρα του έτους, ώρα της ημέρας.
Μηνιαία διακύμανση ακτινοβολίας:
RDm = Μέγιστη μηνιαία – ελάχιστη μηνιαία.
Ωριαία διακύμανση ακτινοβολίας:
RDh = Μέγιστη ωριαία – ελάχιστη ωριαία.
(και μέσος όρος για τους 12 μήνες)
Μεγάλη μηνιαία διακύμανση στους πόλους.
Μεγάλη ωριαία διακύμανση στον ισημερινό.

## Slide 12: 11. Θερμοκρασία στην ατμόσφαιρα
Μηνιαία διακύμανση θερμοκρασίας:
ΤDm = Μέγιστη μηνιαία – ελάχιστη μηνιαία.
Ωριαία διακύμανση θερμοκρασίας:
ΤDh = Μέγιστη ωριαία – ελάχιστη ωριαία.
(και μέσος όρος για τους 12 μήνες)
Μεγάλη μηνιαία διακύμανση στους πόλους.
Μεγάλη ωριαία διακύμανση στους τροπικούς – μορφή «Μ»

## Slide 13: 12. Ταχύτητα ανέμου
Μηνιαία διακύμανση ανέμου:
URm = Μέγιστη μηνιαία / ελάχιστη μηνιαία.
Ωριαία διακύμανση ανέμου:
URh = Μέγιστη ωριαία / ελάχιστη ωριαία.
(και μέσος όρος για τους 12 μήνες)
Σημαντική μηνιαία διακύμανση:
2/3 των σταθμών: URm >1,5
Σημαντική ωριαία διακύμανση:
46% σταθμών: URh >2

## Slide 14: 13. Αιχμή ακτινοβολίας (μηνιαία)
Μήνας αιχμής: Ιούνιος & Δεκέμβριος (Βόρειο & Νότιο)
π.χ. 10ο Βόρεια:
μαθηματικά ο Απρίλιος, πρακτικά ο Ιούνιος…

## Slide 15: 14. Αιχμή ακτινοβολίας (ωριαία)
Greenwich  γραμμική με το γεωγραφικό μήκος. Γιατί δουλεύω με ώρα Greenwich???
1) Ευκολότερη διερεύνηση συσχέτισης με άνεμο, θερμοκρασία
2) Παράκαμψη δυσκολιών με τοπικές ώρες, αποστάσεις από μεσημβρινούς: μόνο γ. μήκος
Ώρα αιχμής: ~12.00 τοπική
Μικρές αποκλίσεις μόνο κοντά στους πόλους (ασάφεια ώρας αιχμής)

## Slide 16: 15. Συσχέτιση θερμοκρασίας-ακτινοβολίας (μηνιαία)
Υστέρηση = 1 μήνας…
(θερμική αδράνεια της γης)
Αποθήκευση θερμότητας (θάλασσα-έδαφος-αέρας)
Μεγάλες ζέστες  Ιούλιος

## Slide 17: 15. Συσχέτιση θερμοκρασίας-ακτινοβολίας (μηνιαία)
Υστέρηση = 1 μήνας…
(θερμική αδράνεια της γης)
Αποθήκευση θερμότητας (θάλασσα-έδαφος-αέρας)
…εκτός από τον ισημερινό.
(ασάφεια μήνα αιχμής – έλλειψη εποχών)
Μεγάλες ζέστες  Ιούλιος

## Slide 18: 15. Συσχέτιση θερμοκρασίας-ακτινοβολίας (μηνιαία)
Υστέρηση = 1 μήνας…
(θερμική αδράνεια της γης)
Αποθήκευση θερμότητας (θάλασσα-έδαφος-αέρας)
…εκτός από τον ισημερινό.
(ασάφεια μήνα αιχμής – έλλειψη εποχών)
Υστέρηση 1 μήνας => παγκοσμίως πολύ
υψηλή συσχέτιση.
Μεγάλες ζέστες  Ιούλιος

## Slide 19: 16. Συσχέτιση θερμοκρασίας-ακτινοβολίας (ωριαία)
Υστέρηση = 2-3 ώρες…
(Μεταγωγή)
Ακτινοβολία 
ηλιακή ενέργεια  θερμική ενέργεια  αύξηση θερμοκρασίας

## Slide 20: 16. Συσχέτιση θερμοκρασίας-ακτινοβολίας (ωριαία)
Υστέρηση = 2-3 ώρες…
(Μεταγωγή)
Ακτινοβολία 
ηλιακή ενέργεια  θερμική ενέργεια  αύξηση θερμοκρασίας
…σε όλους σχεδόν τους σταθμούς

## Slide 21: 16. Συσχέτιση θερμοκρασίας-ακτινοβολίας (ωριαία)
Υστέρηση 3 h => παγκοσμίως πολύ υψηλή συσχέτιση
(93% > 0,93)
Υστέρηση = 2-3 ώρες…
(Μεταγωγή)
Ακτινοβολία 
ηλιακή ενέργεια  θερμική ενέργεια  αύξηση θερμοκρασίας
…σε όλους σχεδόν τους σταθμούς

## Slide 22: 17. Αιχμή θερμοκρασίας (μηνιαία)
Μήνας αιχμής: 7,23 & 1,20 (Βόρειο & Νότιο ημισφαίριο)
Βόρειο ημισφαίριο:
Θ (Ιούλιος) > Θ (Αύγουστος) > Θ (Ιούνιος)
Νότιο ημισφαίριο:
Θ (Ιανουάριος) > Θ (Φεβρουάριος) > Θ (Δεκέμβριος)

## Slide 23: 18. Αιχμή θερμοκρασίας (ωριαία)
Μεγαλύτερες αποκλίσεις από την ακτινοβολία  λίγο πιο αβέβαιο φαινόμενο (λογικό)
Ώρα αιχμής: ~15.00 τοπική

## Slide 24: 19. Συσχέτιση ανέμου-θερμοκρασίας (μηνιαία)
Μηνιαία Υστέρηση = ???…
Ούτε καν στην Ελλάδα δεν είναι σταθερός ο μήνας αιχμής ανέμου (πχ. μελτέμια)
Μήνας αιχμής: κοντά στο Φεβρουάριο, αλλά πολύ αβέβαιος

## Slide 25: 20. Συσχέτιση ανέμου-θερμοκρασίας (ωριαία)
Ωριαία Υστέρηση = 23 = -1! Ο άνεμος φέρνει τη θερμοκρασία, η οποία ρυθμίζεται από τη θάλασσα.
Υστέρηση 1 h => παγκοσμίως πολύ υψηλή συσχέτιση
(65% > 0,9)

## Slide 26: 21. Μοντέλα διπλής κυκλοστασιμότητας
Εκθετικά + τριγωνομετρικά μοντέλα (συνδυασμός)
Για ποιο λόγο χρειάζεται εκθετικό, αφού η ακτινοβολία είναι καθαρά τριγωνομετρική συνάρτηση???
Θεωρητικά είναι τριγωνομετρική, όμως μηδενίζεται αν R<0. Άρα μοιάζει με εκθετική!!!
Έχουν γίνει μελέτες => εκθετικές συναρτήσεις.
Θα ελεγχθεί ότι το εκθετικό είναι απαραίτητο.
Απότομη αύξηση το μεσημέρι –
αργή μείωση το βράδυ.

## Slide 27: 22. Εκδοχές μοντέλων ανέμου (1)
ΕΚΔΟΧΗ 1:

## Slide 28: 22. Εκδοχές μοντέλων ανέμου (1)
α1=0,15
α1=0,60
ΕΚΔΟΧΗ 1:
α1  ωριαία διακύμανση

## Slide 29: 22. Εκδοχές μοντέλων ανέμου (1)
ΕΚΔΟΧΗ 1:

## Slide 30: 23. Εκδοχές μοντέλων ανέμου (2)
ΕΚΔΟΧΗ 1:
α3  μηνιαία διακύμανση
α2  συνδυασμός με α3 για υψηλή ευελιξία

## Slide 31: 24. Εκδοχές μοντέλων ανέμου (3)
ΕΚΔΟΧΗ 2:
α2 = 0  παράλληλες μηνιαίες καμπύλες

## Slide 32: 24. Εκδοχές μοντέλων ανέμου (3)
ΕΚΔΟΧΗ 2:
α3 = 0  απότομη ωριαία αύξηση στο μήνα αιχμής
α2 = 0  παράλληλες μηνιαίες καμπύλες
ΕΚΔΟΧΗ 3:

## Slide 33: 24. Εκδοχές μοντέλων ανέμου (3)
ΕΚΔΟΧΗ 2:
α3 = 0  απότομη ωριαία αύξηση στο μήνα αιχμής
α2 = 0  παράλληλες μηνιαίες καμπύλες
ΕΚΔΟΧΗ 3:
ΕΚΔΟΧΗ 4:
Όμοια με τη 2, αλλά με απλό συνημίτονο αντί για εκθετικό

## Slide 34: 25. Επιλογή μοντέλων (άνεμος και θερμοκρασία)
Άνεμος
Θερμοκρασία

## Slide 35: 26. Αποτελέσματα μοντέλου ανέμου (1)
α1  ωριαία διακύμανση
α4  σταθερά μοντέλου
α2 + α3 > 0

## Slide 36: 26. Αποτελέσματα μοντέλου ανέμου (1)
α1  ωριαία διακύμανση
α4  σταθερά μοντέλου
α2 + α3 > 0
rh κοντά στο 1
rm κοντά στο 1
eN κοντά στο 0

## Slide 37: 27. Αποτελέσματα μοντέλου ανέμου (2)
rh μικρό  μικρή ωριαία διακύμανση
rm μικρό  μικρή μηνιαία διακύμανση

## Slide 38: 27. Αποτελέσματα μοντέλου ανέμου (2)
rh μικρό  μικρή ωριαία διακύμανση
rm μικρό  μικρή μηνιαία διακύμανση
μικρή ωριαία διακύμανση 
μικρό σφάλμα
Άρα το μοντέλο είναι
σχεδόν πάντα
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ!

## Slide 39: 28. Δεδομένα reanalysis - Global Wind Atlas (1)
Αξιόπιστα αποτελέσματα μόνο στους πόλους και στους ωκεανούς.
Διαφορετικές οριακές συνθήκες  Διαφορές στις ηπείρους.
4 μοντέλα,
περίπου ίδια περίοδος

## Slide 40: 29. Δεδομένα reanalysis - Global Wind Atlas (2)
Μέση ωριαία κατανομή reanalysis
Μέση ωριαία κατανομή παρατηρήσεων
Μηνιαία κατανομή reanalysis
Μηνιαία κατανομή παρατηρήσεων
Ικανοποιητικά αποτελέσματα

## Slide 41: 30. Δεδομένα reanalysis - National Centre for Atmospheric Research (1)
Κατανομή reanalysis (ανά 6 h)
Φανερή διπλή κυκλοστασιμότητα

## Slide 42: 30. Δεδομένα reanalysis - National Centre for Atmospheric Research (2)
Κατανομή reanalysis (ανά 6 h)
Πολύ άσχημα αποτελέσματα στους μισούς μήνες.
Μέτρια αποτελέσματα στους υπολοίπους.
Δεν πιάνει ούτε μέσο όρο.
Πραγματική κατανομή
Πραγματική κατανομή (ανά 6 h)

## Slide 43: 31. Στοχαστική δομή - παραδείγματα
Ρίψη ζαριού 100 φορές
Καταγραφή κομματιού Βυζαντινής μουσικής
«Τοῦ λίθου σφραγισθέντος», αφιερωμένο στον ταλαντούχο μαθητή Β. Μουσικής
Δεληγιάννη Ραφαήλ.

## Slide 44: 31. Στοχαστική δομή - παραδείγματα
Αβεβαιότητα στις μικρές κλίμακες
 Η = 0,5
Ρίψη ζαριού 100 φορές
Αβεβαιότητα στις μεγάλες κλίμακες
 Η > 0,5 (εδώ Η = 0,7)
Καταγραφή κομματιού Βυζαντινής μουσικής

## Slide 45: 32. Δεδομένα
1300 σταθμοί: (α) 30 χρόνια, (β) 2400 μετρήσεις ανά έτος (1 μέτρηση ανά 3 h για 10 μήνες)

## Slide 46: 33. Κλιμακογράμματα
Ισχυρή μακροπρόθεσμη εμμονή παγκοσμίως.
Η = 0,85 γενικώς.
Η = 0,78 στους πόλους (Ε).

## Slide 47: 34. Τελευταίο σχόλιο…
Κανονική κατανομή μέσων ετησίων τιμών.
Χ < μ – 2σ : απόκλιση για τεχνικούς λόγους.
Χ > μ – 2σ : απόκλιση για στατιστικούς λόγους.
Παραγωγή ενέργειας  κύριο σώμα  κανονική κατανομή: αποτελεσματική!

## Slide 48: 35. Συμπεράσματα
Διπλή κυκλοστασιμότητα ανέμου,
όπως ακτινοβολία και θερμοκρασία.
Εξαιρετικό μοντέλο διπλής κυκλοστασιμότητας
για άνεμο και θερμοκρασία.
Δεδομένα reanalysis: περιγράφουν κάπως τη συμπεριφορά αυτή, αλλά με σφάλμα.
Μακροπρόθεσμη εμμονή ανέμου.
Μοντέλο πρόγνωσης: θα είναι αποτελεσματικό μόνο αν συνδυαστούν οι 2 συμπεριφορές του ανέμου!

## Slide 49: 36. Πιθανές απορίες:
Α1: Δεν έχω πειστεί ότι ο άνεμος είναι πιο έντονος το μεσημέρι. Σίγουρα δεν είναι το βράδυ???!!!
Α2: Σε ποιες περιοχές της γης υπερτερεί πολύ η εκδοχή 1 έναντι των άλλων;
Α3: Πώς αποδεικνύεται ότι η ώρα αιχμής σε ένα σταθμό είναι ίδια για όλους τους μήνες; Αν δεν ισχύει, το μοντέλο είναι λάθος…!
Α4: Μοντέλο θερμοκρασίας – διαφορά με το μοντέλο ανέμου.
Α5: Μοντέλο θερμοκρασίας – αποτελέσματα.
Α6: Κλιμακογράμματα – Μέσο παγκόσμιο και μέσο ελληνικό.
Α7: Κατανομή μέσων ετησίων τιμών ακτινοβολίας, θερμοκρασίας, ταχύτητας ανέμου.
Α8: Παραδείγματα εφαρμογής μοντέλου ανέμου.
Α9: Παραδείγματα εφαρμογής μοντέλου θερμοκρασίας.

## Slide 50
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ !!!
Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω στον επιβλέποντα κ. Δημήτριο Κουτσογιάννη,
για την πολύτιμη βοήθεια και στήριξη.
Επιπλέον, ευχαριστώ θερμά τον υποψήφιο διδάκτορα Παναγιώτη Δημητριάδη,
διότι μου συμπαραστάθηκε και με βοήθησε σε όλη αυτήν την προσπάθεια.
Τους εύχομαι καλή συνέχεια στο επιτυχές ερευνητικό έργο που επιτελούν.

## Slide 51: Α1. Τελικά πότε φυσάει περισσότερο; Πρωί ή βράδυ;
Έχουμε συνδέσει τον άνεμο με το κρύο επειδή συνήθως φυσάει το χειμώνα. Σωστό είναι αυτό.
Απλώς ισχύει μόνο σε μηνιαία και όχι σε ωριαία κλίμακα.
Είναι και θέμα ψυχολογικό:
Καλοκαίρι: το μεσημέρι έχουμε περισσότερη ανάγκη τον άνεμο.
Άρα νιώθουμε ότι δε φυσάει τόσο.
Χειμώνας: Το βράδυ μας ενοχλεί περισσότερο ο άνεμος.
Άρα νιώθουμε ότι φυσάει πιο πολύ.

## Slide 52: Α2. Σε ποιες περιοχές υπερτερεί πολύ η εκδοχή 1;
Κοντά στους πόλους.
Μισές μηνιαίες καμπύλες  σταθερές
και οι άλλες  με διακύμανση.

## Slide 53: Α3. Η ώρα αιχμής ανέμου είναι η ίδια για όλους τους μήνες;
Όντως είναι η ίδια. Αν αυτό δεν ίσχυε τότε:
θα έπρεπε να υπάρχουν σημεία και πάνω αριστερά στο διάγραμμα.

## Slide 54: Α4. Εκδοχή 1 μοντέλου θερμοκρασίας
ΕΚΔΟΧΗ 1:
Αδιαστατοποιούμε με την τυπική απόκλιση του πίνακα 24Χ12,
επειδή σ > 0

## Slide 55: Α5. Αποτελέσματα μοντέλου θερμοκρασίας (1)

## Slide 56: Α5. Αποτελέσματα μοντέλου θερμοκρασίας (2)
Υπερεκτίμηση σφάλματος κοντά στους πόλους (μικρή διακύμανση)
διότι σ πολύ μικρό.
Υποεκτίμηση συσχέτισης
όταν έχουμε μικρή διακύμανση.

## Slide 57: Α6. Κλιμακογράμματα
Συντελεστής Hurst για τις υποκατηγορίες Koppen C.
Μέσο παγκόσμιο κλιμακόγραμμα:
Η = 0,85, Η25% = 0,76, Η75% = 0,94
Μέσο ελληνικό κλιμακόγραμμα:
Η = 0,75

## Slide 58: Α7. Μέσες ετήσιες τιμές
Μέση ετήσια ακτινοβολία: διπλάσια στον ισημερινό από ότι στους πόλους.
Μέση ετήσια θερμοκρασία: -50 ~ +30 οC
Μέση ετήσια ταχύτητα ανέμου: ελαφρώς μεγαλύτερη στους πόλους.

## Slide 59: Α8. Παραδείγματα εφαρμογής
Στις ακόλουθες διαφάνειες απεικονίζονται 4 διαγράμματα.
Κάτω αριστερά: Καλύτερος μήνας (παρατηρήσεις και μοντέλο)
Πάνω δεξιά: Ωριαία κατανομή του ανέμου για κάθε μήνα (μοντέλο).
Πάνω αριστερά: Ωριαία κατανομή του ανέμου για κάθε μήνα (παρατηρήσεις).
Κάτω δεξιά: Χειρότερος μήνας (παρατηρήσεις και μοντέλο)

## Slide 60: Α8. Παραδείγματα εφαρμογής (Brunei)

## Slide 61: Α8. Παραδείγματα εφαρμογής (Malaysia)

## Slide 62: Α8. Παραδείγματα εφαρμογής (Ukraine)

## Slide 63: Α8. Παραδείγματα εφαρμογής (Belgium)

## Slide 64: Α8. Παραδείγματα εφαρμογής (Moscow)

## Slide 65: Α8. Παραδείγματα εφαρμογής (Port Heiden, Alaska)

## Slide 66: Α8. Παραδείγματα εφαρμογής (Sweden)

## Slide 67: Α8. Παραδείγματα εφαρμογής (Norway)

## Slide 68: Α8. Παραδείγματα εφαρμογής (McKinley Park, Alaska)

## Slide 69: Α8. Παραδείγματα εφαρμογής (Larissa)