## Slide 1
Διεργασίες δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα και μετατροπής του σε οργανικές ενώσεις
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Τομέας ΙΙ : Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων
Φοιτητής : Αλέξανδρος Αναγνώστου
Επιβλέπων Καθηγητής : Κωνσταντίνος Φιλιππόπουλος
Αθήνα, Φεβρουάριος 2020

## Slide 2: Στόχοι
Βιβλιογραφική έρευνα πάνω στις τεχνολογίες αξιοποίησης και διαχείρισης του CO2.
Προσομοίωση των σημαντικότερων διεργασιών μετατροπής CO2, με έμφαση στα καύσιμα.
Εξαγωγή δεδομένων σχετικά με την ενέργεια και τις εκπομπές.

## Slide 3: Γιατί το CO2 ;
Σημαντικός παράγοντας του Φαινομένου του Θερμοκηπίου
Ραγδαία αύξηση της συγκέντρωσης του στην ατμόσφαιρα
Σοβαρές επιπτώσεις στους μηχανισμούς του πλανήτη.

## Slide 4
Με σημείο αναφοράς το 2010, οι εκπομπές θα πρέπει να μειωθούν κατά 45% μέχρι το 2030 και να μηδενιστούν μέχρι το 2050 για περιορισμό της μέσης θερμοκρασίας σε +1.5oC

## Slide 5
Διαχείριση CO2
Δέσμευση/
Διαχωρισμός
Αποθήκευση
Μετατροπή

## Slide 6
Δέσμευση του CO2
Διατάξεις για την παραγωγή καθαρού CO2 ανάλογα με το σημείο που γίνεται ο διαχωρισμός

## Slide 7
Διαχωρισμός του CO2
1) Απορρόφηση
Απορροφητικό μέσο, το οποίο είναι είτε στερεό είτε υγρό
Δέσμευση του CO2 με φυσικούς ή χημικούς μηχανισμούς
Μια στήλη απορρόφησης & μια στήλη αναγέννησης

## Slide 8
2) Μεμβράνες
Διαχωρισμός με βάση το μέγεθος και την διαφορά της μερικής πίεσης
Φθηνή μέθοδος
Χρήσιμη μόνο για υψηλές συγκεντρώσεις CO2
Εφαρμογή πολλαπλών σταδίων

## Slide 9
3) Κρυογονική
Πολλαπλά στάδια ψύξης, συμπίεσης και εκτόνωσης
Διαχωρισμός είτε σε αποστακτικές στήλες είτε σε στερεή μορφή
Ισχυρά ενεργοβόρα μέθοδος

## Slide 10
Συνδυασμός μεθόδων

## Slide 11
Αποθήκευση του CO2

## Slide 12
Μετατροπή του CO2
Καταλυτικές αντιδράσεις για παραγωγή χρήσιμων προϊόντων
Έμφαση σε καύσιμα λόγω της μεγάλης ζήτησης τους
Μεγάλα ποσά ενέργειας για σπάσιμο του δεσμού του CO2

## Slide 13
Αντίδραση Water-Gas-Shift (WGS)
Ρύθμιση CO/CO2/H2 σε τροφοδοσίες syngas
Pre-combustion Capture : Μετατροπή του CO σε CO2 & Η2
Χρήση σε PEMFCs για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

## Slide 14
Αλυσίδα αντιδράσεων

## Slide 15
μεθανόλη
Υδρογόνωση του CO2 ή του CO
Μεγάλες απαιτήσεις Η2 (1 / 3)
Αύξηση της αγοράς κατά 10% κάθε χρόνο
Ανάμιξη με βενζίνη
Περιβαλλοντικά φιλική

## Slide 16
DME
Αφυδάτωση μεθανόλης προς αιθέρα
Παρόμοιες ιδιότητες με το LPG σε υγρή μορφή
Αντικαταστάτης του ντίζελ

## Slide 17
ολεφίνες
Σχηματισμός ακόρεστων ελαφριών υδρογονανθράκων
Χρήση για παραγωγή πολυμερών και διάφορων χημικών ειδών

## Slide 18
βενζίνη
Παραγωγή υδρογονανθράκων και αναβάθμιση τους προς βενζίνη

## Slide 19
Υδρογονάνθρακες Fischer-Tropsch
Σχηματισμός μίγματος υδρογονανθράκων 1 έως 60 ατόμων C από CO ή CO2
Παραφίνες :
Ολεφίνες :
Πρόβλεψη σύστασης με στατιστικό μοντέλο Anderson–Schulz–Flory (ASF)
Αναβάθμιση μίγματος προς καύσιμα

## Slide 20
Αναμόρφωση για παραγωγή syngas
(ξηρή αναμόρφωση)
(bireforming)
(trireforming)
Syngas με λόγο H2/CO=1
Ενεργοβόρα (800-1000 oC)
(υγρή αναμόρφωση)
Syngas με λόγο H2/CO=2
Εφαρμογή σε πηγάδια CH4
μερική οξείδωσή του μεθανίου με οξυγόνο
Syngas με λόγο H2/CO=1
Χαμηλότερες απαιτήσεις σε ενέργεια

## Slide 21
Άλλες μέθοδοι
Ηλεκτροχημική αναγωγή
Βιολογική μετατροπή
Θερμοχημική μετατροπή

## Slide 22
Ηλεκτροχημική αναγωγή
Διαλύτης υδάτινος ή άλλου είδους, όπως μεθανόλη
Εφαρμογή εξωτερικού δυναμικού
Προβλήματα στην διαλυτότητά του CO2
Μεγάλα υπέρ-ηλεκτρικά δυναμικά
Απενεργοποίηση των ηλεκτροδίων
Χαμηλές αποδόσεις των ηλεκτροκαταλυτών
Μειονεκτήματα
Χαμηλή παραγωγικότητα
Φωτοκατάλυση

## Slide 23
Βιολογική μετατροπή
CO2 σε βιομάζα μέσω φωτοσύνθεσης από άλγη
Χρήση ρύπων, αφού καθαριστούν
Αεριοποίηση βιομάζας & άλλα παραπροϊόντα
Δεν ανταγωνίζεται τον αγροτικό τομέα για εκτάσεις και καθαρό νερό

## Slide 24
Βιολογική μετατροπή
Απαιτούνται μεγάλα ποσά ενέργειας για την συγκομιδή και την ανάμιξη
Μόλυνση καλλιεργειών
Μέγεθος εγκαταστάσεων
Δυσκολότερος έλεγχος με αύξηση μεγέθους

## Slide 25
Θερμοχημική μετατροπή
Άμεση μέθοδος
Υψηλές θερμοκρασίες
Δύσκολός διαχωρισμός CO/O2
Κόστος υλικών
Έμμεση μέθοδος
Οξείδια μετάλλων ως ενδιάμεσα
Χαμηλότερες θερμοκρασίες

## Slide 27
Βιωσιμότητα

## Slide 28
Προσομοίωση και μελέτη διεργασιών
Διεργασίες μετατροπής CO2
Μεθανόλη
DME
Υδρογονάνθρακες (FT)
Aspen Plus v8.8
Αποτελέσματα

## Slide 29
Σενάριο 1 : Μετατροπή CO2 σε ΜΕΟΗ

## Slide 30
Σενάριο 2 : Μετατροπή ΜΕΟΗ σε DME

## Slide 31
Ένωση σεναρίου 1 και 2

## Slide 32
Σενάριο 3 : Παραγωγή υδρογονανθράκων μέσω Fischer-Tropsch

## Slide 34
Παραφίνες :
Ολεφίνες :
Cn=1 έως 30
Άλλες αντιδράσεις αμελητέες
Μετατροπή CO = 50%

## Slide 35
Αντιδράσεις Fischer-Tropsch
: Κατανομή βάρους ASF για Cn 5-30
Πειραματικά δεδομένα για Cn 1-4
Παραφίνες :
Ολεφίνες :
Άλλες αντιδράσεις αμελητέες
Μετατροπή CO = 50%
Υβριδική κατανομή Wn
Υπολογισμοί για εύρεση κατανομής Mn
για Cn 4-30
Πειραματικά δεδομένα για Cn 1-4
Μέσω Mn υπολογίζεται η μετατροπή CO σε κάθε Cn
Μετατροπή CO προς κάθε είδος
Εξαγωγή μετατροπών στο Aspen

## Slide 36
Ανάλυση ενεργειακών απαιτήσεων στο Aspen
Χρήση του Activated Energy Analysis στο Aspen
Πληροφορίες για καταναλώσεις, ελάχιστες απαιτήσεις ενέργειας και έμμεσες εκπομπές
Προτάσεις ως προς τις παροχές στους εναλλάκτες (Utilities)

## Slide 37
Utilities που χρησιμοποιήθηκαν στο Aspen

## Slide 38
Λίστα εναλλακτών για το σενάριο 2

## Slide 39
Συνολικά αποτελέσματα για τα βασικά σενάρια
 | Σενάριο 1 (MEOH) | Σενάριο 2 (DME) | Σενάριο 3 (FT)
Απαιτήσεις σε ψύξη (kW) | 40960 | 49570 | 40500
Ελάχιστη απαιτούμενη ψύξη (kW) | 21110 | 21390 | 23500
Μέγιστη δυνατή μείωση ψύξης (%) | 48.47% | 56.84% | 41.98%
Απαιτήσεις σε θέρμανση (kW) | 19850 | 28170 | 17370
Ελάχιστη απαιτούμενη θέρμανση (kW) | 0 | 0 | 363.2
Μέγιστη δυνατή μείωση θέρμανσης (%) | 100.00% | 100.00% | 97.91%
Απαιτούμενο έργο W (kW) | 8665 | 8506 | 2459
Εκπομπές CO2 λόγω παροχών/Utilities (HX+Electricity) (kg/h) | 6180 | 8570 | 3646
Εκπομπές CO2 λόγω Utilities εναλλακτών (kg/h) | 3174 | 5619 | 2793
Συνολική καθαρή κατανάλωση CO2 (flow in-flow out-CO2 utilities) (3o senario CO+CO2) (kg/h) | 11024 | 8634 | 9540
Ψύξη ανά κιλό προϊόντος (kJ/kg) | 11780 | 20285 | 63858
Θέρμανση ανά κιλό προϊόντος (kJ/kg) | 5708 | 11527 | 27388
Έργο ανά κιλό προϊόντος (kJ/kg) | 2492 | 3481 | 3878
Απόδοση αντιδραστήρα ως προς άνθρακα (2ο σενάριο μόνο ο DME αντιδραστήρας) | 16.88% | 80.00% | 50.00%
Απόδοση διεργασίας ως προς μετατροπή άνθρακα | 99.99% | 99.99% (total) 96.81% (DME) | 91.88 % (CO) 76.93% (CO-FT) 58.44 % (CO2+CO)
Παραγωγή προϊόντος (kg/h) | 12517 | 8797 | 2283
Lower Heating Value (15 oC) ρεύματος προϊόντος (MJ/kg) | 21.90 | 44.14 | 41.22

## Slide 40
Μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων με την βοήθεια του Aspen Energy Analyzer

## Slide 41
Δίκτυο εναλλακτών για το σενάριο 2

## Slide 42
 | Σενάριο 1 (MEOH) | Διαφορά | Σενάριο 2 (DME) | Διαφορά | Σενάριο 3 (FT) | Διαφορά
Απαιτήσεις σε ψύξη (kW) | 26760 | -34.67% | 24860 | -49.85% | 23154 | -42.83%
Ελάχιστη απαιτούμενη ψύξη (kW) | 21390 | - | 21100 | - | 23132 | -
Μέγιστη δυνατή μείωση ψύξης (%) | 20.07% | - | 15.12% | - | 0.10% | -
Εκπομπές CO2 λόγω παροχών/Utilities (HX+Electricity) (kg/h) | 2752 | -55.47% | 3918 | -54.28% | 1886 | -48.26%
Εκπομπές CO2 λόγω Utilities εναλλακτών (kg/h) | -254 | -108.00% | 967 | -82.79% | 1033 | -63.01%
Συνολική καθαρή κατανάλωση CO2 (flow in-flow out-CO2 utilities) (3o senario CO+CO2) (kg/h) | 14452 | 31.09% | 13286 | 53.87% | 11300 | 18.45%
Ψύξη ανά κιλό προϊόντος (kJ/kg) | 7696 | -34.67% | 10173 | -49.85% | 36508 | -42.83%
Θέρμανση ανά κιλό προϊόντος (kJ/kg) | 1545 | -72.93% | 1535 | -86.68% | 34 | -99.87%
Έργο ανά κιλό προϊόντος (kJ/kg) | 2492 | 0.00% | 3481 | 0.00% | 3878 | 0.00%
Παραγωγή προϊόντος (kg/h) | 12517 | - | 8797 | - | 2283 | -
Lower Heating Value (15 oC) ρεύματος προϊόντος (MJ/kg) | 21.90 | - | 44.14 | - | 41.22 | 
Απαιτήσεις σε θέρμανση (kW) | 5374 | -72.93% | 3753 | -86.68% | 22.11 | -99.87%
Ελάχιστη απαιτούμενη θέρμανση (kW) | 0 | - | 0 | - | 0 | -
Μέγιστη δυνατή μείωση θέρμανσης (%) | 100.00% | - | 100.00% | - | 100.00% | -
Απαιτούμενο έργο W (kW) | 8665 | - | 8506 | - | 2459 | -
Συνολικά αποτελέσματα για τα βελτιωμένα σενάρια

## Slide 43
Συμπεράσματα
Οι διεργασίες μετατροπής θα παίξουν αναπόσπαστο ρολό στην μείωση του CO2 από την ατμόσφαιρα
Η ενεργειακή ολοκλήρωση είναι σημαντική για την μείωση των έμμεσων εκπομπών
Σε αυτό το στάδιο η μετατροπή σε DME είναι η πιο ελκυστική μέθοδος
Σενάρια 1 & 2 ξεκινούν από H2 με LHV=106ΜJ/kg ενώ στο 3ο ξεκινάει με LHV =19MJ/kg

## Slide 44
Προτάσεις για μελλοντική εργασία
Επέκταση των διεργασιών
Προσομοίωση και άλλων μεθόδων μετατροπής
Διαστασιολόγηση και οικονομική ανάλυση
Βελτιστοποίηση ως προς το δίκτυο εναλλακτών, τις απαιτήσεις σε ενέργεια, την χρήση των ρευμάτων και τους οικονομικούς δείκτες

## Slide 45
Ευχαριστώ για την προσοχή σας