## Slide 1
Ναταλία Βάβουλα
Διατύπωση και εφαρμογές στην αεροδυναμική της Choreography Composition-Like (CCLO)
μεθόδου βελτιστοποίησης σε μονο/πολυκριτηριακά προβλήματα, με ή χωρίς περιορισμούς
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τομέας Ρευστών
Μονάδα Παράλληλης Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής & Βελτιστοποίησης
Επιβλέπων: Κυριάκος Χ. Γιαννάκογλου

## Slide 2
Σκοπός
2
Προγραμματισμός Harmony Search σε C++.
Εμπλουτισμός με στοιχεία του λογισμικού EASY για ταχύτητα, πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση και διαχείριση περιορισμών.
Μεταβολές στη δομή του αλγορίθμου.
Επαναδιατύπωση σε ένα νέο φυσικό υπόβαθρο, μετονομασία.
Συγκρίσεις με HS και (μ,λ) ΕΑ, και δοκιμές για πιστοποίηση σε μαθηματικά προβλήματα, στην αεροδυναμική και τα οικονομικά.
Στοχαστική βελτιστοποίηση
Προβλήματα ελαχιστοποίησης
Συνεχείς μεταβλητές

## Slide 3
Harmony Search (HS)
3
Μιμείται σύνθεση μουσικής τζαζ.
Νότες κάθε μουσικού οργάνου → Τιμές κάθε μεταβλητής σχεδιασμού
Επιλέγονται υπάρχουσες ή νέες νότες ή μεταβάλλεται pitch
Κριτήρια αισθητικής → Συνάρτηση – στόχος

## Slide 4
Harmony Search
4
[1] Geem, Zong Woo, Kim, Joong Hoon, and Loganathan, Gobichettipalayam Vasudevan, 2001
[2] Lee, Kang Seok and Geem, Zong Woo, 2005

## Slide 5
Συναρτήσεις εξέτασης μεταβολών αλγορίθμου
Συνάρτηση Rastrigin
Ανάγκη εξερεύνησης
Συνάρτηση Levy No.13
Ανάγκη ανίχνευσης
5 τρεξίματα σε κάθε λογισμικό
Προγραμματίστηκε ο HS και εξετάστηκαν προσθήκες.
5

## Slide 6
1η αλλαγή: Πλήθος νέων υποψήφιων λύσεων
HS: Μία νέα υποψήφια λύση σε κάθε νέα αναζήτηση.
Αλλαγή: Περισσότερες τις μίας υποψήφιες λύσεις.
Παρόλο που γίνονται συνολικά λιγότερες γενιές αξιολογήσεων, επιτυγχάνονται καλύτερα αποτελέσματα.
Levy No.13 | μ | σ
HS (×) | 32.938 | 33.061
1η αλλαγή (×) | 23.856 | 28.637
Levy No.13 | μ | σ
 | 32.938 | 33.061
 | 23.856 | 28.637
Rastrigin | μ | σ
HS (×) | 9.592 | 15.095
1η αλλαγή (×) | 5.881 | 5.453
Rastrigin | μ | σ
 | 9.592 | 15.095
 | 5.881 | 5.453
6

## Slide 7
2η αλλαγή: Διαχείριση υπέρβασης ορίων μεταβλητών
HS: Η μεταβλητή σχεδιασμού λαμβάνει την τιμή του ορίου που ξεπεράστηκε.
Αλλαγή: Αναδίπλωση, η απόλυτη τιμή της υπέρβασης αφαιρείται από τη νέα μεταβλητή στην περίπτωση του άνω ορίου και προστίθεται στην περίπτωση του κάτω, πολλαπλασιασμένη με την ποσότητα (1 + rand(0, 1)).
Levy No.13 | μ | σ
1η αλλαγή (×) | 23.856 | 28.637
2η αλλαγή (×) | 19.526 | 26.534
Levy No.13 | μ | σ
 | 23.856 | 28.637
 | 19.526 | 26.534
Rastrigin | μ | σ
1η αλλαγή (×) | 5.881 | 5.453
2η αλλαγή (×) | 5.755 | 4.974
Rastrigin | μ | σ
 | 5.881 | 5.453
 | 5.755 | 4.974
7
xlim
Οι μεταβλητές που ξεπερνούν τα όρια δεν παίρνουν την ίδια τιμή.
Λίγες μεταβλητές ξεπερνούν τα όρια → Μικρή διαφορά στη πορεία σύγκλισης.
xlim
xnew
xnew
x’new
x’new

## Slide 8
3η αλλαγή: Εύρος BW
HS: bw σταθερό, όπως στην περίπτωση των διακριτών μεταβλητών.
Αλλαγή: Μειούμενο bw, με .
Ανίχνευση σε μικρότερη περιοχή καθώς αυξάνονται οι αξιολογήσεις.
Levy No.13 | μ | σ
2η αλλαγή (×) | 19.526 | 26.534
3η αλλαγή (×) | 14.835 | 17.396
Levy No.13 | μ | σ
 | 19.526 | 26.534
 | 14.835 | 17.396
Rastrigin | μ | σ
2η αλλαγή (×) | 5.755 | 4.974
3η αλλαγή (×) | 3.796 | 6.706
Rastrigin | μ | σ
 | 5.755 | 4.974
 | 3.796 | 6.706
8

## Slide 9
4η αλλαγή: Διασταύρωση
HS: Η μεταβλητή με πιθανότητα HMCR λαμβάνει την τιμή ενός ατόμου στη HM.
Αλλαγή: Διασταύρωση δύο μεταβλητών της ΗΜ, με
Καλύτερη εξερεύνηση.
Levy No.13 | μ | σ
3η αλλαγή (×) | 14.835 | 17.396
4η αλλαγή (×) | 0.051 | 0.047
Levy No.13 | μ | σ
 | 14.835 | 17.396
 | 0.051 | 0.047
Rastrigin | μ | σ
3η αλλαγή (×) | 3.796 | 6.706
4η αλλαγή (×) | 1.228 | 1.269
Rastrigin | μ | σ
 | 3.796 | 6.706
 | 1.228 | 1.269
9

## Slide 10
5η αλλαγή: Μεταπρότυπα
HS: Δεν χρησιμοποιούνται μεταπρότυπα, μεγάλο υπολογιστικό κόστος, ειδικά για CFD.
Αλλαγή: Χρησιμοποιούνται μεταπρότυπα μέσω Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων, όπως και στο λογισμικό EASY.
Αξιολογήσεις πριν την εκκίνηση της διαδικασίας βελτιστοποίησης για εκπαίδευση μεταπροτύπων (150 και 200).
Προσεγγιστική προαξιολόγηση νέων ατόμων από αξιολογημένα άτομα με ελάχιστη απόσταση.
Εύρεση προσεγγιστικά βέλτιστων ατόμων και αξιολόγηση τους.
Levy No.13 | μ | σ
4η αλλαγή (×) | 0.051 | 0.047
5η αλλαγή (×) | 0.020 | 0.044
Levy No.13 | μ | σ
 | 0.051 | 0.047
 | 0.020 | 0.044
Rastrigin | μ | σ
4η αλλαγή (×) | 1.228 | 1.269
5η αλλαγή (×) | 0.151 | 0.279
Rastrigin | μ | σ
 | 1.228 | 1.269
 | 0.151 | 0.279
10

## Slide 11
Αποτελέσματα νέου αλγορίθμου
Levy No.13 | μ | σ
HS (×) | 32.938 | 33.061
CCLO (×) | 0.020 | 0.044
Levy No.13 | μ | σ
 | 32.938 | 33.061
 | 0.020 | 0.044
Rastrigin | μ | σ
HS (×) | 9.592 | 15.095
CCLO (×) | 0.151 | 0.279
Rastrigin | μ | σ
 | 9.592 | 15.095
 | 0.151 | 0.279
11

## Slide 12
6η αλλαγή: Πολυκριτηριακή Βελτιστοποίηση
12
Στον HS, όπως αυτός παρουσιάζεται στη βιβλιογραφία, εξετάζονται προβλήματα μονοκριτηριακής βελτιστοποίησης.
Στον νέο αλγόριθμο, για πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση, εφαρμόζεται η μέθοδος SPEA II, όπως χρησιμοποιείται στο λογισμικό EASY.
Για σύγκριση των σημείων, βρίσκεται η καταλληλότητά τους, που εξαρτάται από:
Το πλήθος ατόμων που κυριαρχούν και κυριαρχούνται από το νέο άτομο και
Την απόσταση ατόμου από το κοντινότερό του.
Schaffer N.1
f2
f1
x1

## Slide 13
7η αλλαγή: Διαχείριση περιορισμών
13
Στον HS προστέθηκαν περιορισμοί με τη μέθοδο των ποινών, όπως αυτοί εφαρμόζονται στο λογισμικό EASY.
Λύσεις που θα έδιναν βέλτιστα αποτελέσματα τίθενται εκτός περιορισμών, επομένως:
Η τιμή της συνάρτησης – στόχου αυξάνεται κατά μια ποινή που εξαρτάται από την απόσταση από τα δύο όρια.

## Slide 14
Σύνοψη αλλαγών
14
Πλήθος νέων υποψήφιων λύσεων κάθε γενιάς
Διαχείριση υπέρβασης ορίων μεταβλητών
Εύρος BW
Διασταύρωση
Μεταπρότυπα
Πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση
Διαχείριση περιορισμών

## Slide 15
Choreography Composition – Like Optimization (CCLO)
Μιμείται σύνθεση χορογραφίας.
Κινήσεις χορογραφίας → Τιμές μεταβλητών σχεδιασμού
Επιλέγονται/ δημιουργούνται κινήσεις ή χρησιμοποιείται legato/staccato
Κριτήρια αισθητικής → Συνάρτηση – στόχος
15

## Slide 16
Choreography Composition – Like Optimization (CCLO)
16
HS | CCLO
Harmony Memory Size (HMS) | Choreography Set Size (CSS)
Harmony Memory Consideration Rate (HMCR) | Mimic Movement Rate (MMR)
Pitch Adjustment Rate (PAR) | Legato-Staccato Rate (LSR)
→
→
→

## Slide 17
Μονοκριτηριακή Βελτιστοποίηση
Rosenbrock
Rosenbrock | μ | σ
HS (×) | 7.264 | 14.403
CCLO (×) | 0.210 | 0.175
EASY (×) | 3.583 | 2.874
Rosenbrock | μ | σ
 | 7.264 | 14.403
 | 0.210 | 0.175
 | 3.583 | 2.874
Sphere
Sphere | μ | σ
HS (×) | 6.764 | 5.277
CCLO (×) | 0.112 | 0.100
EASY (×) | 0.376 | 0.308
Sphere | μ | σ
 | 6.764 | 5.277
 | 0.112 | 0.100
 | 0.376 | 0.308
17

## Slide 18
Πολυκριτηριακή Βελτιστοποίηση
Kursawe
Kursawe | μ | σ
HS | 0.677 | 0.030
CCLO | 0.688 | 0.007
EASY | 0.697 | 0.005
Poloni
Poloni | μ | σ
HS | 0.919 | 0.002
CCLO | 0.920 | 0.001
EASY | 0.920 | 0.002
18

## Slide 19
Μεμονωμένη Αεροτομή
Βελτιστοποίηση μορφής της RAE 2822.
2 πολυώνυμα Bezier, 8+8 σ.ε.
Μεταβλητές σχεδιασμού θέση στον άξονα y 6+6 σ.ε.
Eπιτρεπτό εύρος 20%.
Επίλυση σε PUMA.
Μεγιστοποίηση συντελεστή άνωσης .
Ελαχιστοποίηση συντελεστή οπισθέλκουσας
Περιορισμοί συντελεστή ροπής <0.03,
ως προς C/4.
Ατριβής ροή.
19

## Slide 20
Μεμονωμένη Αεροτομή: Μονοκριτηριακή Βελτιστοποίηση
Αεροτομή | μ | σ | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5
HS | 0.2827 | 0.0009 | 0.2819 | 0.2817 | 0.2837 | 0.2834 | 0.2827
CCLO | 0.2876 | 0.0009 | 0.2865 | 0.2877 | 0.2871 | 0.2875 | 0.289
EASY | 0.2792 | 0.0181 | 0.2877 | 0.2469 | 0.2873 | 0.287 | 0.2873
20

## Slide 21
Μεμονωμένη Αεροτομή : Πολυκριτηριακή Βελτιστοποίηση
Αεροτομή | μ | σ | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5
CCLO | 0.758 | 0.005 | 0.76 | 0.759 | 0.758 | 0.749 | 0.762
EASY | 0.756 | 0.005 | 0.759 | 0.755 | 0.749 | 0.755 | 0.762
21

## Slide 22
Οικονομική Ποσότητα Παραγγελίας
Προγραμματισμένες Καθυστερήσεις
Κλιμακωτή χρέωση
Προμήθεια
Αποθήκευση
Υποαπόθεμα
22

## Slide 23
Οικονομική Ποσότητα Παραγγελίας
ΜΕΔ | μ | σ | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5
HS | 204.45 | 0.059 | 204.4 | 204.52 | 204.41 | 204.4 | 204.5
CCLO | 204.4 | 0.002 | 204.4 | 204.4 | 204.4 | 204.4 | 204.4
EASY | 204.4 | 0.004 | 204.4 | 204.4 | 204.4 | 204.4 | 204.4
23

## Slide 24
Ανακεφαλαίωση - Συμπεράσματα
Προγραμματίστηκε αλγόριθμος HS σε C++, για συμβατότητα με λογισμικό EASY.
Καθοδόν θεωρήθηκε ότι μπορεί να επωφεληθεί από στοιχεία του EASY. (μεταπρότυπα – περιορισμοί με μέθοδο ποινών – SPEA II)
Δοκιμάστηκαν και εφαρμόστηκαν ευνοϊκές αλλαγές στη δομή του αλγορίθμου.
Δημιουργήθηκε μια νέα στοχαστική μέθοδος, η οποία ονομάστηκε CCLO.
Εφαρμόστηκε σε δύο επιστημονικές περιοχές.
Η νέα αυτή μέθοδος έχει πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα:
Καλύτερα αποτελέσματα από τον αλγόριθμο HS.
Συγκρίσιμα αποτελέσματα με το λογισμικό EASY.
24

## Slide 25
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ