## Slide 1: Υδρολογική – υδραυλική προσομοίωση και διερεύνηση της στερεομεταφοράς στη λεκάνη απορροής του Σπερχειού ποταμού
Ραΐσης Φίλιππος
Αθήνα, 2020
Ευάγγελος Μπαλτάς,
καθηγητής Ε.Μ.Π.
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος
Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο

## Slide 2: Δομή Παρουσίασης
Στόχος Εργασίας
Περιοχή Μελέτης
Υδρολογική Προσομοίωση
Υδραυλική Προσομοίωση
Στερεομεταφορά
Συμπεράσματα
Μελλοντική Έρευνα

## Slide 3
Στόχος Εργασίας
Πρωτεύον | : | Η σύγκριση μεταξύ των επιλεγμένων μοντέλων εκτίμησης της μέσης ετήσιας εδαφικής διάβρωσης
Δευτερεύον | : | Η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εικόνας για το φαινόμενο της εδαφικής διάβρωσης, μέσω της υδρολογικής και υδραυλικής προσομοίωσης

## Slide 4
Δύο λόγια
Περιοχή Μελέτης
Οδηγία – Πλαίσιο για τα ύδατα,
2000/60/ΕΚ

## Slide 5
Η υδρολογική προσομοίωση της εξεταζόμενης λεκάνης, σύμφωνα με την Οδηγία 2007/60/ΕΚ, για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, και τη σχετική Κ.Υ.Α Η.Π31822/1542/Ε103/21.7.2010, που ενσωματώνει την πρώτη στο Εθνικό Δίκαιο, επιλέχθηκε να γίνει για πλημμύρα μέσης πιθανότητας υπέρβασης.
Υδρολογική Προσομοίωση (1/3)
Οδηγία για τη διαχείριση πλημμυρικού κινδύνου, 2007/60/ΕΚ

## Slide 6
Υδρολογική Προσομοίωση (2/3)
Όμβριες Καμπύλες
Επιφανειακή Ολοκλήρωση
Πολύγωνα Thiessen
Υετόγραμμα
Μέθοδος Εναλλασσόμενων Μπλοκ
Ενεργή Βροχόπτωση
Μέθοδος NRCS (πρώην SCS)
Koutsoyiannis D., Kozonis D. & Manetas A. (1998)
d | : | διάρκεια (χρονική κλίμακα) βροχόπτωσης [h]
T | : | περίοδος επαναφοράς [y]
λ | : | παράμετρος κλίμακας (> 0) [mm]
κ | : | παράμετρος σχήματος (> 0)
ψ | : | παράμετρος θέσης (> 0)
θ | : | παράμετρος (≥ 0) [h]
η | : | παράμετρος (> 0, < 1)
Giandotti M. (1934)
tC | : | χρόνος συγκέντρωσης [h]
A | : | επιφάνεια λεκάνης απορροής [km2]
L | : | μήκος κύριου υδατορεύματος [km]
Δz | : | μέση υψομετρική διαφορά [m]
Chart: Υετόγραμμα
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Αναδιατεταγμένο τμηματικό επιφανειακό ύψος βροχής, h*A,τμημ | 2.5921 | 2.7419 | 2.9166 | 3.1236 | 3.3737 | 3.6835 | 4.0801 | 4.6111 | 5.3694 | 6.5685 | 8.8563 | 15.9648 | 44.6288 | 11.1252 | 7.494 | 5.891 | 4.9529 | 4.3246 | 3.8687 | 3.5197 | 3.2424 | 3.0155 | 2.8258 | 2.6643
Chart: Αθροιστικό Υετόγραμμα (Καμπύλη S)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Αναδιατεταγμένο αθροιστικό ύψος βροχής, h*A | 2.5921 | 5.334 | 8.2507 | 11.3743 | 14.7479 | 18.4314 | 22.5116 | 27.1227 | 32.4921 | 39.0606 | 47.9169 | 63.8817 | 108.5105 | 119.6357 | 127.1297 | 133.0207 | 137.9736 | 142.2981 | 146.1668 | 149.6865 | 152.9289 | 155.9444 | 158.7702 | 161.4345
Ομάδα (A, B, C, D)
διηθητικότητας εδάφους
Κάλυψη - Χρήση γης
Αριθμός καμπύλης υποπεριοχής, CNi
Ai | : | Επιφάνεια υποπεριοχής i
A | : | Επιφάνεια λεκάνης απορροής
CNi | : | Αριθμός καμπύλης υποπεριοχής i
Ξηρές συνθήκες
Κανονικές συνθήκες
Υγρές συνθήκες
he | : | ενεργό ύψος βροχής [mm]
h | : | ολικό ύψος βροχής [mm]
ha0 | : | ύψος αρχικού ελλείματος [mm]
S | : | μέγιστη δυνητική κατακράτηση [mm]
Chart: Όμβριες καμπύλες επιλεγμένων σταθμών (Τ = 100years)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΣ | 58.6725 | 41.315 | 33.0375 | 28.0271 | 24.6062 | 22.093 | 20.1529 | 18.6008 | 17.3251 | 16.254 | 15.3394 | 14.5474 | 13.8534 | 13.2393 | 12.6912 | 12.1983 | 11.7522 | 11.3461 | 10.9745 | 10.6329 | 10.3176 | 10.0255 | 9.7539 | 9.5006
ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΟΞΥΑ | 46.0953 | 32.4586 | 25.9555 | 22.0191 | 19.3316 | 17.3571 | 15.8329 | 14.6135 | 13.6112 | 12.7698 | 12.0512 | 11.429 | 10.8838 | 10.4013 | 9.9706 | 9.5834 | 9.2329 | 8.9139 | 8.6219 | 8.3536 | 8.1059 | 7.8764 | 7.663 | 7.464
ΚΡΙΚΕΛΛΟ | 52.6436 | 37.0697 | 29.6428 | 25.1472 | 22.0778 | 19.8228 | 18.0821 | 16.6895 | 15.5448 | 14.5838 | 13.7632 | 13.0526 | 12.4299 | 11.8789 | 11.3871 | 10.9448 | 10.5446 | 10.1802 | 9.8468 | 9.5403 | 9.2574 | 8.9953 | 8.7516 | 8.5244
ΠΥΡΑ | 62.6035 | 44.0831 | 35.251 | 29.9049 | 26.2548 | 23.5732 | 21.5032 | 19.8471 | 18.4858 | 17.343 | 16.3671 | 15.522 | 14.7816 | 14.1263 | 13.5414 | 13.0155 | 12.5395 | 12.1062 | 11.7097 | 11.3453 | 11.0089 | 10.6972 | 10.4074 | 10.1371
ΝΕΟΧΩΡΙ | 51.1465 | 34.4273 | 27.0821 | 22.7858 | 19.9075 | 17.8179 | 16.2181 | 14.9457 | 13.9046 | 13.0336 | 12.2919 | 11.6511 | 11.0906 | 10.5954 | 10.1541 | 9.7576 | 9.3992 | 9.0732 | 8.7751 | 8.5012 | 8.2486 | 8.0147 | 7.7973 | 7.5947
ΠΙΤΣΙΩΤΑ | 36.9417 | 24.8658 | 19.5606 | 16.4575 | 14.3786 | 12.8694 | 11.7138 | 10.7948 | 10.0429 | 9.4138 | 8.8781 | 8.4152 | 8.0104 | 7.6528 | 7.334 | 7.0477 | 6.7888 | 6.5533 | 6.338 | 6.1402 | 5.9578 | 5.7888 | 5.6318 | 5.4854
ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ | 41.5517 | 27.9689 | 22.0017 | 18.5113 | 16.1729 | 14.4754 | 13.1756 | 12.142 | 11.2961 | 10.5886 | 9.986 | 9.4654 | 9.0101 | 8.6078 | 8.2492 | 7.9272 | 7.636 | 7.3711 | 7.1289 | 6.9065 | 6.7012 | 6.5112 | 6.3346 | 6.17
ΤΡΙΛΟΦΟ | 41.2064 | 27.7364 | 21.8188 | 18.3575 | 16.0385 | 14.3551 | 13.0661 | 12.041 | 11.2023 | 10.5005 | 9.903 | 9.3867 | 8.9352 | 8.5362 | 8.1807 | 7.8613 | 7.5725 | 7.3098 | 7.0697 | 6.8491 | 6.6455 | 6.4571 | 6.2819 | 6.1187
ΑΝΩ ΥΠΑΤΗ | 47.258 | 31.8098 | 25.0231 | 21.0535 | 18.3939 | 16.4633 | 14.985 | 13.8094 | 12.8474 | 12.0427 | 11.3574 | 10.7652 | 10.2474 | 9.7899 | 9.3821 | 9.0158 | 8.6846 | 8.3834 | 8.1079 | 7.8549 | 7.6215 | 7.4054 | 7.2045 | 7.0173
ΖΗΛΕΥΤΟ | 36.0282 | 24.251 | 19.0769 | 16.0506 | 14.023 | 12.5511 | 11.4242 | 10.5279 | 9.7945 | 9.181 | 8.6585 | 8.2071 | 7.8124 | 7.4635 | 7.1526 | 6.8734 | 6.6209 | 6.3912 | 6.1813 | 5.9884 | 5.8104 | 5.6456 | 5.4925 | 5.3498
ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ | 43.8542 | 28.5301 | 22.1152 | 18.4422 | 16.0127 | 14.2644 | 12.9345 | 11.8823 | 11.0249 | 10.3102 | 9.7033 | 9.1804 | 8.7242 | 8.3219 | 7.964 | 7.6431 | 7.3534 | 7.0903 | 6.85 | 6.6296 | 6.4265 | 6.2387 | 6.0643 | 5.9019
ΡΕΝΤΙΝΑ | 47.2652 | 30.7491 | 23.8353 | 19.8767 | 17.2582 | 15.3739 | 13.9406 | 12.8065 | 11.8824 | 11.1121 | 10.4581 | 9.8945 | 9.4027 | 8.9692 | 8.5834 | 8.2376 | 7.9253 | 7.6417 | 7.3828 | 7.1453 | 6.9264 | 6.7239 | 6.5359 | 6.3609
Chart: Όμβριες καμπύλες σταθμού "ΠΥΡΑ"
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
T = 1 year | 17.258 | 12.1525 | 9.7177 | 8.2439 | 7.2377 | 6.4985 | 5.9278 | 5.4713 | 5.096 | 4.781 | 4.512 | 4.279 | 4.0749 | 3.8942 | 3.733 | 3.588 | 3.4568 | 3.3373 | 3.228 | 3.1276 | 3.0348 | 2.9489 | 2.869 | 2.7945
T = 2 years | 22.5542 | 15.8819 | 12.6999 | 10.7739 | 9.4589 | 8.4928 | 7.747 | 7.1503 | 6.6599 | 6.2482 | 5.8966 | 5.5922 | 5.3254 | 5.0893 | 4.8786 | 4.6891 | 4.5176 | 4.3615 | 4.2187 | 4.0874 | 3.9662 | 3.8539 | 3.7495 | 3.6521
T = 5 years | 30.2857 | 21.3261 | 17.0534 | 14.4671 | 12.7013 | 11.404 | 10.4026 | 9.6014 | 8.9429 | 8.39 | 7.9179 | 7.5091 | 7.1509 | 6.8339 | 6.5509 | 6.2965 | 6.0663 | 5.8566 | 5.6648 | 5.4885 | 5.3258 | 5.175 | 5.0348 | 4.904
T = 20 years | 43.7716 | 30.8223 | 24.6471 | 20.9091 | 18.357 | 16.4821 | 15.0347 | 13.8768 | 12.9251 | 12.126 | 11.4437 | 10.8528 | 10.3351 | 9.8769 | 9.468 | 9.1003 | 8.7675 | 8.4645 | 8.1873 | 7.9325 | 7.6973 | 7.4793 | 7.2767 | 7.0878
T = 50 years | 54.0343 | 38.0489 | 30.4258 | 25.8115 | 22.661 | 20.3465 | 18.5598 | 17.1304 | 15.9555 | 14.9691 | 14.1268 | 13.3974 | 12.7583 | 12.1927 | 11.6879 | 11.234 | 10.8231 | 10.4491 | 10.1069 | 9.7923 | 9.502 | 9.2329 | 8.9828 | 8.7496
T = 100 years | 62.6035 | 44.0831 | 35.251 | 29.9049 | 26.2548 | 23.5732 | 21.5032 | 19.8471 | 18.4858 | 17.343 | 16.3671 | 15.522 | 14.7816 | 14.1263 | 13.5414 | 13.0155 | 12.5395 | 12.1062 | 11.7097 | 11.3453 | 11.0089 | 10.6972 | 10.4074 | 10.1371
T = 500 years | 85.558 | 60.2468 | 48.1763 | 40.8699 | 35.8815 | 32.2167 | 29.3876 | 27.1243 | 25.2639 | 23.7021 | 22.3684 | 21.2134 | 20.2015 | 19.3059 | 18.5066 | 17.7879 | 17.1373 | 16.5452 | 16.0033 | 15.5052 | 15.0454 | 14.6195 | 14.2234 | 13.8541
T = 1000 years | 96.9327 | 68.2565 | 54.5813 | 46.3035 | 40.6519 | 36.4998 | 33.2946 | 30.7304 | 28.6227 | 26.8532 | 25.3422 | 24.0337 | 22.8872 | 21.8726 | 20.967 | 20.1527 | 19.4157 | 18.7448 | 18.1309 | 17.5666 | 17.0457 | 16.5631 | 16.1144 | 15.6959
T = 5000 years | 127.4023 | 89.7121 | 71.7382 | 60.8584 | 53.4303 | 47.9731 | 43.7604 | 40.3901 | 37.6199 | 35.2942 | 33.3083 | 31.5884 | 30.0815 | 28.748 | 27.5578 | 26.4875 | 25.5188 | 24.637 | 23.8301 | 23.0884 | 22.4038 | 21.7695 | 21.1798 | 20.6298
T = 10000 years | 142.5011 | 100.3441 | 80.2401 | 68.0709 | 59.7625 | 53.6585 | 48.9466 | 45.1768 | 42.0783 | 39.477 | 37.2557 | 35.332 | 33.6466 | 32.155 | 30.8237 | 29.6266 | 28.5431 | 27.5568 | 26.6543 | 25.8247 | 25.0589 | 24.3494 | 23.6898 | 23.0746
Notes: Χρόνος συγκέντρωσης = 9.8h  διάρκεια επεισοδίου 24h (x2.5)
Ο βροχομετρικός σταθμός «ΠΥΡΑ» παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ένταση σημειακής βροχόπτωσης

## Slide 7
Υδρολογική Προσομοίωση (3/3) – HECHMS
Chart: Πλημμυρογράφημα
| 0 | 4.1666666666666664E-2 | 8.3333333333333329E-2 | 0.125 | 0.16666666666666666 | 0.20833333333333334 | 0.25 | 0.29166666666666669 | 0.33333333333333331 | 0.375 | 0.41666666666666669 | 0.45833333333333331 | 0.5 | 0.54166666666666663 | 0.58333333333333337 | 0.625 | 0.66666666666666663 | 0.70833333333333337 | 0.75 | 0.79166666666666663 | 0.83333333333333337 | 0.875 | 0.91666666666666663 | 0.95833333333333337 | 0 | 4.1666666666666664E-2 | 8.3333333333333329E-2 | 0.125 | 0.16666666666666666 | 0.20833333333333334 | 0.25 | 0.29166666666666669 | 0.33333333333333331 | 0.375 | 0.41666666666666669 | 0.45833333333333331 | 0.5 | 0.54166666666666663 | 0.58333333333333337 | 0.625 | 0.66666666666666663 | 0.70833333333333337 | 0.75 | 0.79166666666666663 | 0.83333333333333337 | 0.875 | 0.91666666666666663 | 0.95833333333333337 | 0
Βροχόπτωση | 2.59 | 2.74 | 2.92 | 3.12 | 3.37 | 3.68 | 4.08 | 4.61 | 5.37 | 6.57 | 8.86 | 15.96 | 44.63 | 11.13 | 7.49 | 5.89 | 4.95 | 4.32 | 3.87 | 3.52 | 3.24 | 3.02 | 2.83 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Απώλειες | 2.59 | 2.74 | 2.92 | 3.12 | 3.37 | 3.68 | 4.08 | 4.61 | 5.37 | 6.57 | 8.81 | 14.46 | 31.88 | 6.46 | 4.08 | 3.07 | 2.49 | 2.11 | 1.85 | 1.64 | 1.48 | 1.35 | 1.25 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Απορροή | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 9.6 | 21.3 | 49.2 | 91.3 | 152.3 | 236.2 | 336.2 | 433.6 | 519.5 | 588 | 640.6 | 674.7 | 691 | 694.4 | 681.4 | 649.9 | 608.9 | 565.6 | 517.8 | 467.4 | 417.1 | 367.8 | 319.8 | 274.9 | 234.9 | 199.3 | 168.2 | 142.3 | 121 | 103.3 | 88.5 | 76 | 65.4 | 56.4 | 48.8 | 42.5 | 37.1
Chart: Πλημμυρογράφημα
| 0 | 4.1666666666666664E-2 | 8.3333333333333329E-2 | 0.125 | 0.16666666666666666 | 0.20833333333333334 | 0.25 | 0.29166666666666669 | 0.33333333333333331 | 0.375 | 0.41666666666666669 | 0.45833333333333331 | 0.5 | 0.54166666666666663 | 0.58333333333333337 | 0.625 | 0.66666666666666663 | 0.70833333333333337 | 0.75 | 0.79166666666666663 | 0.83333333333333337 | 0.875 | 0.91666666666666663 | 0.95833333333333337 | 0 | 4.1666666666666664E-2 | 8.3333333333333329E-2 | 0.125 | 0.16666666666666666 | 0.20833333333333334 | 0.25 | 0.29166666666666669 | 0.33333333333333331 | 0.375 | 0.41666666666666669 | 0.45833333333333331 | 0.5 | 0.54166666666666663 | 0.58333333333333337 | 0.625 | 0.66666666666666663 | 0.70833333333333337 | 0.75 | 0.79166666666666663 | 0.83333333333333337 | 0.875 | 0.91666666666666663 | 0.95833333333333337 | 0
Βροχόπτωση | 2.59 | 2.74 | 2.92 | 3.12 | 3.37 | 3.68 | 4.08 | 4.61 | 5.37 | 6.57 | 8.86 | 15.96 | 44.63 | 11.13 | 7.49 | 5.89 | 4.95 | 4.32 | 3.87 | 3.52 | 3.24 | 3.02 | 2.83 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Απώλειες | 2.59 | 2.74 | 2.92 | 3.12 | 3.37 | 3.68 | 3.93 | 4.06 | 4.29 | 4.7 | 5.54 | 8.2 | 15.34 | 2.73 | 1.67 | 1.23 | 0.98 | 0.82 | 0.7 | 0.62 | 0.55 | 0.5 | 0.46 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Απορροή | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.7 | 10.6 | 16.4 | 30.5 | 59.8 | 118.9 | 266.7 | 517.7 | 871.4 | 1298.9 | 1653.9 | 1874.4 | 1968.5 | 1938.4 | 1836.5 | 1662.8 | 1479.2 | 1331.5 | 1199.9 | 1078.8 | 954 | 824.1 | 694.4 | 569.8 | 456.6 | 359.9 | 279.5 | 216.9 | 170.1 | 133.8 | 105.8 | 83.9 | 67 | 53.8 | 43.1 | 34.5 | 27.4 | 21.7 | 18.2 | 15.6 | 13.6 | 12.2
Chart: Πλημμυρογράφημα
| 0 | 4.1666666666666664E-2 | 8.3333333333333329E-2 | 0.125 | 0.16666666666666666 | 0.20833333333333334 | 0.25 | 0.29166666666666669 | 0.33333333333333331 | 0.375 | 0.41666666666666669 | 0.45833333333333331 | 0.5 | 0.54166666666666663 | 0.58333333333333337 | 0.625 | 0.66666666666666663 | 0.70833333333333337 | 0.75 | 0.79166666666666663 | 0.83333333333333337 | 0.875 | 0.91666666666666663 | 0.95833333333333337 | 0 | 4.1666666666666664E-2 | 8.3333333333333329E-2 | 0.125 | 0.16666666666666666 | 0.20833333333333334 | 0.25 | 0.29166666666666669 | 0.33333333333333331 | 0.375 | 0.41666666666666669 | 0.45833333333333331 | 0.5 | 0.54166666666666663 | 0.58333333333333337 | 0.625 | 0.66666666666666663 | 0.70833333333333337 | 0.75 | 0.79166666666666663 | 0.83333333333333337 | 0.875 | 0.91666666666666663 | 0.95833333333333337 | 0
Βροχόπτωση | 0 | 2.59 | 2.74 | 2.92 | 3.12 | 3.37 | 3.68 | 4.08 | 4.61 | 5.37 | 6.57 | 8.86 | 15.96 | 44.63 | 11.13 | 7.49 | 5.89 | 4.95 | 4.32 | 3.87 | 3.52 | 3.24 | 3.02 | 2.83 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Απώλειες | 0 | 2.59 | 2.74 | 2.92 | 2.88 | 2.68 | 2.53 | 2.4 | 2.32 | 2.29 | 2.33 | 2.54 | 3.4 | 5.42 | 0.86 | 0.51 | 0.37 | 0.29 | 0.24 | 0.2 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Απορροή | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.9 | 11.5 | 18.7 | 34.6 | 63.3 | 108.2 | 172.8 | 262.3 | 393.4 | 637.8 | 1006.2 | 1489.3 | 2040.4 | 2467.2 | 2698.7 | 2756.2 | 2651.8 | 2459.9 | 2185.1 | 1910.8 | 1694 | 1505.9 | 1337.8 | 1170.8 | 1003.7 | 841.1 | 687.5 | 549.5 | 432.5 | 335.6 | 260.2 | 203.7 | 159.7 | 125.8 | 99.4 | 78.9 | 62.8 | 49.8 | 39.2 | 30.6 | 23.8 | 19.7 | 16.6 | 14.4 | 12.7
Ξηρές συνθήκες, CNI
Κανονικές συνθήκες, CNII
Υγρές συνθήκες, CNIII
44.63
31.88
15.34
5.42
44.63
44.63
694
1969
2756
Notes: Ξηρές συνθήκες: μείωση ενεργής βροχόπτωσης 56%  μείωση πλημμυρικής αιχμής 65%
Υγρές συνθήκες: αύξηση ενεργής βροχόπτωσης 34%  αύξηση πλημμυρικής αιχμής 40%

## Slide 8
Υδραυλική Προσομοίωση - HECRAS
Ξηρές συνθήκες, CNI
Κανονικές συνθήκες, CNII
Υγρές συνθήκες, CNIII
Notes: Έκταση υπερχείλισης: 0.5km αριστερά της κοίτης
Κανονικές συνθήκες: ασήμαντα βάθη ροής και ταχύτητες
Υγρές συνθήκες: βάθη ροής έως 80cm και ταχύτητες κατά τόπους 0.8 m/s

## Slide 9
Στερεομεταφορά (1/6) – Βασικές Έννοιες
Εδαφική Διάβρωση
Στερεοαπορροή
(Soil Science Society of America, 2001):
η φθορά της εδαφικής επιφάνειας εξαιτίας της δράσης δυνάμεων, όπως η βροχόπτωση και/ ή η επιφανειακή απορροή (υδατική διάβρωση), ο άνεμος (αιολική διάβρωση), ο πάγος, η μεταβολή της θερμοκρασίας, η βαρύτητα ή άλλοι φυσικοί ή ανθρωπογενείς παράγοντες (μηχανική διάβρωση).
(Vito A. Vanoni, 1975):
το φυσικό μέγεθος που εκφράζει και τις τρεις σχετικές φυσικές διεργασίες της εδαφικής διάβρωσης, της στερεομεταφοράς και της απόθεσης.
Συντελεστής Στερεοαπορροής
εκφράζει τη μειωμένη ποσότητα φερτών υλικών που καταλήγουν στην διατομή αναφοράς ενός υδατορεύματος λόγω ενδιάμεσων αποθέσεων, έχοντας παραχθεί στα ανάντη της εν λόγω θέσης αναφοράς

## Slide 10
Πώς μετακινείται το εδαφικό υλικό εντός της λεκάνης απορροής;
Στερεομεταφορά (2/6) – Υδατική Διάβρωση
Επιφανειακή, ή Φυλλοειδής, Διάβρωση (Sheet Erosion)
Διάβρωση Ρυακιών ή Αυλακωτή Διάβρωση (Rill Erosion)
Διάβρωση Χαντακιών ή Χαραδρωτική Διάβρωση (Gully Erosion)
Διάβρωση Υδατορευμάτων ή Αξονική Διάβρωση
Διάβρωση Βροχόπτωσης

## Slide 11
Στερεομεταφορά (3/6)
Πώς κατανέμεται το εδαφικό υλικό εντός του υδατορεύματος;

## Slide 12
Στερεομεταφορά (4/6) – Εξεταζόμενα Μοντέλα
Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE)
A | : | Μέση ετήσια εδαφική διάβρωση [t·ha-1·y-1]
R | : | Συντελεστής διαβρωτικότητας βροχόπτωσης [(MJ·mm)·(ha·h)-1·y-1]
K | : | Συντελεστής διαβρωσιμότητας εδάφους [t·h·MJ-1·mm-1]
L | : | Συντελεστής μήκους κλίσης
S | : | Συντελεστής βαθμού κλίσης
C | : | Συντελεστής φυτοκάλυψης
P | : | Συντελεστής προστασίας εδάφους κατά της διάβρωσης
K L S C P
SDR | : | Συντελεστής στερεοαπορροής
A | : | επιφάνεια λεκάνης απορροής [mi2]
Vanoni V. A. (1975)
A = 1953310 t/y
SDRVanoni = 0.199
G = 388709 t/y
Erosion Potential Method (EPM) - Gavrilović
P
w | : | Μέσος ετήσιος όγκος εδαφικής διάβρωσης [m3·(km2)-1·y-1]
T | : | Συντελεστής θερμοκρασίας
P | : | Μέση ετήσια βροχόπτωση [mm]
Z | : | Συντελεστής διάβρωσης
ΤΟ | : | Μέση ετήσια θερμοκρασία [oC]
X | : | Συντελεστής φυτοκάλυψης
Y | : | Συντελεστής διαβρωσιμότητας εδάφους
φ | : | Συντελεστής
J | : | Μέση κλίση εδάφους [%]
Σχέση Κουτσογιάννης – Ταρλά
G | : | Μέση ετήσια στερεοαπορροή σε αιώρηση [t·(km2)-1]
γ | : | Γεωλογικός συντελεστής
P | : | Μέση ετήσια βροχόπτωση [m]
P1,2,3 | : | Ποσοστό εμφάνισης των πετρωμάτων υψηλής, μέτριας και χαμηλής, αντίστοιχα, διαβρωσιμότητας στην εξεταζόμενη περιοχή
w = 7850579 t/y
RZemljič = 0.104
G = 816460 t/y
G = 564697 t/y
Zemljič M. (1971)
R | : | συντελεστής κατακράτησης
O | : | περίμετρος λεκάνης απορροής [km]
D | : | μέση υψομετρική απόσταση [km]
L | : | μήκος κύριου υδατορεύματος [km]
Li | : | μήκος δευτερεύοντων υδ/μάτων [km]
F | : | επιφάνεια λεκάνης απορροής [km2]
Notes: RUSLE (1991, 1994) αγροτικές λεκάνες απορροής στις ΗΠΑ
EPM (1954, 1962, 1970, 1972) λεκάνες απορροής της πρώην Γιουγκοσλαβίας
Κουτσ-Ταρλά (1987) λεκάνες απορροής της ΒΔ Ελλάδας

## Slide 13
Στερεομεταφορά (5/6) – Ανάλυση Ευαισθησίας
Chart: 
| Σημειακή ανάντη επιφάνεια, As | Κλίση εδάφους, β | Παράμετρος βροχόπτωσης, α | Συντελεστές K, C, P | Επιφάνεια λεκάνης, A
-10% | -0.05125 | -0.16392 | -0.099985 | -0.099985 | 0.013257
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10% | 0.048785 | 0.17429 | 0.10004 | 0.10004 | -0.011843
Chart: 
| Συντελεστής φυτοκάλυψης, x | Συντελεστής γεωλογίας, y | Συντελεστής διάβρωσης, φ | Συντελεστής κλίσης εδάφους, J | Μέση ετήσια θερμοκρασία, To | Μέση ετήσια βροχόπτωση, P | Πυκνότητα εδάφους, ρ | Περίμετρος λεκάνης, Ο | Μήκος κύριας αρτηρίας, L | Συνολικό μήκος αρτηριών, ΣL | Μέση υψομετρική απόσταση, D | Επιφάνειας λεκάνης, A
-10% | -0.14617 | -0.14617 | -0.060467 | -0.045253 | -0.047432 | -0.099986 | -0.099986 | -0.051302 | 0.092335 | -0.099986 | -0.051302 | 0.11113
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10% | 0.15371 | 0.15371 | 0.061743 | 0.043716 | 0.045311 | 0.10002 | 0.10002 | 0.048825 | -0.077915 | 0.10002 | 0.048825 | -0.090895
Chart: 
| Μέση ετήσια βροχόπτωση, P | Υψηλής διαβρωσιμότητας πετρώματα, p1 | Μέτριας διαβρωσιμότητας πετρώματα, p2 | Χαμηλής διαβρωσιμότητας πετρώματα, p3
-10% | -0.32233 | -0.084822 | -0.013269 | -0.0019089
0% | 0 | 0 | 0 | 0
10% | 0.47565 | 0.084822 | 0.013269 | 0.0019089
Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE)
K L S C P
Erosion Potential Method (EPM) - Gavrilović
P
Σχέση Κουτσογιάννης – Ταρλά
Μέση ετήσια βροχόπτωση, P
Συντελεστής φυτοκάλυψης, X
Συντελεστής εδάφους, Y
Κλίση εδάφους, β
Notes: RUSLE  κλίση εδάφους: -16%, +17%
EPM  συντελεστής εδάφους + συντ. φυτοκάλυψης: -15%, +15%
Κουτσ-Ταρλά  μέση ετήσια βρόχοπτωση: -32%, +48%

## Slide 14
Στερεομεταφορά (6/6) – ESDAC

## Slide 15
Συμπεράσματα
Το ποσοστό κορεσμού του εδάφους διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις πλημμυρικές παροχές.
Έντονη εξάρτιση των μοντέλων εκτίμησης εδαφικής διάβρωσης από την εμπειρία και, κατ’ επέκταση, την κρίση της εκάστοτε ομάδας μελέτης.
Έχοντας το μοντέλο Gavrilović ως βάση, τα υπόλοιπα μοντέλα (RUSLE, Κουτσογιάννης – Ταρλά) οδηγούν σε υποεκτιμήσεις της στερεοαπορροής, 52% και 31% αντίστοιχα, για την εξεταζόμενη λεκάνη απορροής.
Το μοντέλο RUSLE αποτελεί ένα, υπολογιστικά κοστοβόρο μοντέλο, με σημαντικότερο το κόστος του συντελεστή αναγλύφου.
Η ανάλυση ευαισθησίας των μοντέλων, ύστερα από μεταβολή των παραμέτρων τους κατά ±10%, έδειξε ότι το μοντέλο RUSLE επηρεάζεται περισσότερο από την παράμετρο της εδαφικής κλίσης (-32% και +48%), το μοντέλο Gavrilović επηρεάζεται εξίσου από τους συντελεστές εδάφους και φυτοκάλυψης (-15% και +15%), ενώ η σχέση Κουτσογιάννης – Ταρλά επηρεάζεται περισσότερο από την παράμετρο της μέσης ετήσιας βροχόπτωσης (-16% και +17%).

## Slide 16
Μελλοντική Έρευνα
Επανάληψη της υδρολογικής και υδραυλικής προσομοίωσης με χρήση του υετογραφήματος που προκύπτει από τη μέθοδο της δυσμενέστερης διάταξης και σύγκριση των αποτελεσμάτων.
Διερεύνηση της εδαφικής διάβρωσης που προκαλούν οι υπόλοιποι μηχανισμοί (αιολική διάβρωση κτλ.) και χρήση διαφορετικών προσεγγίσεων της εκτίμησης του φαινομένου (μέτρηση αποθέσεων σε ταμιευτήρες, στοχαστικά ομοιώματα κτλ.).
Χρήση εξελιγμένων λογισμικών για τη ρύθμιση του μοντέλου RUSLE, όπως η επέκταση GISus-M του λογισμικού ArcMap, και το RUSLE2.
Αναβάθμιση των χαρτών για τους συντελεστές του μοντέλου RUSLE, που παρέχει η ESDAC, για τον ελλαδικό χώρο.
Επέκταση της περιοχής υδραυλικής προσομοίωσης ώστε να συμπεριλαμβάνει τον αστικό ιστό της Λαμίας, ο οποίος κατέχει μεγαλύτερη βαρύτητα σε έναν χάρτη πλημμυρικής επικινδυνότητας, λόγω της σημαντικής αύξηση των κατοίκων ανά επιφάνεια γης σε σχέση με τις γύρω περιοχές.

## Slide 17
Ευχαριστίες
Ευχαριστώ τον επίκουρο καθηγητή κ. Ανδρέα Ευστρατιάδη, τον αναπληρωτή καθηγητή του κ. Νίκο Μαμάση και, φυσικά, τον καθηγητή κ. Ευάγγελο Μπαλτά για τη συμμετοχή τους στην εξεταστική επιτροπή της διπλωματικής μου εργασίας.
Ευχαριστώ την υποψήφια διδάκτορα Αιμιλία – Παναγιώτα Θεοχάρη για την καθοδήγηση και τη συνεισφορά της στην διεκπεραίωση της διπλωματικής μου εργασίας.

## Slide 18: Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας