## Slide 1
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών
“Σύγκριση εναλλακτικών λύσεων προσθήκης ορόφου σε διώροφο κτίριο”
Διπλωματική Εργασία
Επιβλέπων: Παύλος Θανόπουλος
Σπουδαστής: Γεώργιος Π. Λαουλάκος
Αθήνα, 12 Μαρτίου 2021

## Slide 2
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών
Αντικείμενο της Διπλωματικής Εργασίας
Στόχος
Υφιστάμενο διώροφο κτίριο
Περίπτωση 1: Προσθήκη ενός ορόφου από οπλισμένο σκυρόδεμα
Περίπτωση 2: Προσθήκη ενός ορόφου από δομικό χάλυβα
Σύγκριση των δύο περιπτώσεων
Συμπεράσματα για τα χαρακτηριστικά κάθε προσθήκης
Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας των παλαιών και νέων κανονιστικών πλαισίων
Εικ. 1:Υφιστάμενο κτίσμα στο οποίο γίνονται οι προσθήκες

## Slide 3
Κανονιστικό Πλαίσιο
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών
Αρχική Μελέτη
Τροποποιημένος αντισεισμικός κανονισμός του 1984. Οι τροποποιήσεις αυτές ορίζουν οριζόντια φόρτιση με τριγωνική κατανομή.
Μελέτη για έλεγχο στατικής επάρκειας
Τροποποιημένος Ε.Α.Κ., 2003
Διάγραμμα τριγωνικής κατανομής
Φάσμα ΕΑΚ

## Slide 4
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών
Ανάλυση Υφιστάμενης Κατασκευής
-Χρονολογία κατασκευής 1987
-Τόπος: Αθήνα
-Οπλισμένο Σκυρόδεμα
-Έδραση σε ξηρό άργιλο (350 kΝ/m2)
-Πρόβλεψη για προσθήκη ορόφου
Θεωρούμε : Ποιότητα σκυροδέματος B225
Ποιότητα χάλυβα διαμήκων μελών StIII
Ποιότητα χάλυβα πλακών StIII
Ποιότητα χάλυβα συνδερήρων StI
Α. Δεδομένα
Β. Επίλυση στατικού φορέα τριώροφου για τη διαστασιολόγηση
των μελών του υπάρχοντος διωρόφου και των οπλισμών του
Επίλυση του φορέα με τους παλαιούς κανονισμούς (1954 για Ο.Σ. και αντισεισμικό του 1985)

## Slide 5
Μόρφωση Ξυλοτύπου
Ξυλότυπος που προσεγγίζει την εσωτερική διαρρύθμιση,
χωρίς να την ακολουθεί πιστά
Διαστάσεις σύμφωνα με τις τότε πρακτικές
Πλάκες πάχους 14cm
Κλίμακες πάχους 18cm
Ξυλότυπος πλάκας οροφής ισογείου
Θεμελίωση
Ξυλότυπος πλάκας οροφής α΄ ορόφου

## Slide 6
Διαδοχικές δοκιμαστικές λύσεις
Υποδιαστασιολόγηση
Σταδιακή αύξηση διατομών
Επάρκεια
Επίλυση Φορέα με Fespa
Διαδικασία Επίλυσης

## Slide 7
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών
Εικ. 2:Τριώροφο με προσθήκη από οπλισμένο σκυρόδεμα
Εικ. 3:Τριώροφο με προσθήκη από δομικό χάλυβα
Συμπαγείς πλάκες
Δοκοί
Υποστυλώματα
Τοιχεία
Περίπτωση 1: Προσθήκη ορόφου από οπλισμένο σκυρόδεμα
Περίπτωση 2: Προσθήκη ορόφου από δομικό χάλυβα
Περιγραφή Στατικών Συστημάτων
Υφιστάμενο:
Οπλισμένο σκυρόδεμα - συμπαγείς πλάκες
Δοκοί
Υποστηλώματα
Τοιχεία
Μεμονωμένα πέδιλα
Συνδετήριες δοκοί
Προσθήκες:
Σύμμικτες πλάκες
Διατμητικοί σύνδεσμοι
Χαλύβδινες δοκοί
Χαλύβδινοι στύλοι
Χιαστοί σύνδεσμοι

## Slide 8
Συμπεράσματα για το Υφιστάμενο
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών
Ο φέρων οργανισμός διαστασιολογείται
κανένα μέλος του δε βρίσκεται κοντά στην αστοχία
3. οι οπλισμοί θεωρείται προσεγγίζουν την πραγματικότητα
Σχεδιασμός Προσθηκών

## Slide 9
Επίλυση Προσθήκης Ορόφου
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών
Σκοπός: Σύγκριση των αποτελεσμάτων των σχεδιαζόμενων φορέων από διαφορετικό υλικό
Προσθήκη από μπετόν
ΕΚΩΣ-ΕΑΚ
EC-3
Προσθήκη από δομικό χάλυβα
Ανελαστικές Αναλύσεις pushover χρονοιστορίας| KAN. ΕΠΕ. Παρ. 5.7-5.8
Δεδομένα κτιρίου
Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας
Συντελεστής σπουδαιότητας
Κατηγορία πλαστιμότητας
Τύπος εδάφους
Ποιότητες υλικών νέων μελών
Στάθμη αξιοπιστίας δεδομένων

## Slide 10
Εγχειρίδιο FESPA, 2020
Pushover | Διαδικασία Ελέγχου
με βάση τις Στάθμες Επιτελεστικότητας
Διαδικασία ελέγχου επιτελεστικότητας,
Συνθήκη συμμετοχής ανώτερων ιδιομορφών
Έλεγχος για τις στάθμες Α1|Β1|Γ1
Εύρεση λόγων επάρκειας μελών
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών

## Slide 11
Ανάλυση Προσθήκης Οπλισμένου Σκυροδέματος
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών
ΕΑΚ 2003
ΕΚΩΣ 2000
Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας
Διαστασιολόγηση | Όπλιση
Ξυλότυπος προσθήκης οπλισμένου σκυροδέματος

## Slide 12
Ανάλυση pushover
Ανάλυση Προσθήκης Οπλισμένου Σκυροδέματος
Σχεδιασμός για στάθμη επιτελεστικότητας Α1
Λόγοι επάρκειας των μελών του φορέα
Διάγραμμα F-d
Διάγραμμα Απαίτησης – Ικανότητας, στάθμης Α1

## Slide 13
Ανάλυση Προσθήκης Δομικού Χάλυβα
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών
Έλεγχος μεταλλικών μελών με βάση τον EC3
Τηρούνται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των υφιστάμενων κατόψεων
Τα μεταλλικά υποστυλώματα εδράζονται αρθρωτά στα υφιστάμενα, μέσω χημικών βλήτρων
Σύμμικτες πλάκες συνολικού πάχους 8εκ.
Ξυλότυπος προσθήκης με δομικό χάλυβα
Προσομοίωση έδρασης μεταλλικού
υποστυλώματος, PROFIS

## Slide 14
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών
Ανάλυση pushover
Ανάλυση Προσθήκης Δομικού Χάλυβα
Σχεδιασμός για στάθμη επιτελεστικότητας Α1
Λόγοι επάρκειας των μελών του φορέα
Εκεί όπως προκύπτει ο λόγος τέμνουσας υπερβαίνει το όριο του κανονισμού 130% με αποτέλεσμα να πρέπει να εφαρμόσουμε pushover σε συνδυασμό με μια ανάλυση χρονοïστορίας.
Ανάλυση χρονοιστορίας
Έλεγχος ανώτερων Ιδιομορφών

## Slide 15
Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών
Προσθήκη –Ω/Σ
Προσθήκη –Χάλυβα
Συγκεντρωτική παρουσίαση μελών που αστοχούν σε κάμψη σε κάθε μία περίπτωση
Αστοχίες για προσθήκη Ω\Σ
ΙΣΟΓΕΙΟ
7 σε κάμψη
1 σε διάτμηση
Α’ ΌΡΟΦΟΣ
3 σε κάμψη
1 σε διάτμηση
Αστοχίες για προσθήκη Χάλυβα
ΙΣΟΓΕΙΟ
2 σε κάμψη
1 σε διάτμηση
Α’ ΌΡΟΦΟΣ
0 σε κάμψη
2 σε διάτμηση

## Slide 16
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών
Προσθήκη –Ω/Σ
Προσθήκη –Χάλυβα
Συγκεντρωτική παρουσίαση μελών που αστοχούν σε διάτμηση σε κάθε μία περίπτωση
Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα

## Slide 17
Συνολικά Συμπεράσματα
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών
Δομικός Χάλυβας -> Ευμενέστερος για την υπάρχουσα κατασκευή (μικρότερα βάρη – ξηρά δόμηση)
Εξαίρεση οι αστοχίες σε διάτμηση δοκών α’ ορόφου, λόγω έδρασης χαλύβδινων υποστυλωμάτων
Λιγότερες αριθμητικά επεμβάσεις από το σκυρόδεμα
Μη αστοχία σε κάμψη -> Δε χρειάζεται ενίσχυση κόμβων
Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχουν ανεπάρκειες στα υφιστάμενα υποστυλώματα
Συνολικά :
Περιορισμένες παρεμβάσεις σε κάθε τύπο προσθήκης
Ελάχιστες ανεπάρκειες χάρη στην πρόβλεψη της αρχικής μελέτης για προσθήκη
Επιβεβαιώνεται η καλή συμπεριφορά που παρουσιάζουν κτίρια μελετημένα με τον αντισεισμικό του 1984,
ακόμα και με βάση τους σύγχρονους φασματικούς αντισεισμικούς κανονισμούς.

## Slide 18
Σας Ευχαριστώ.
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών