## Slide 1: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ηλεκτροχημική σύνθεση και ιδιότητες σύνθετων επικαλύψεων μήτρας Sn-Ni ενισχυμένων με νανοσωματίδια οξειδίου του τιτανίου
Διπλωματική Εργασία
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Προπτυχιακός Φοιτητής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ
Επίβλεψη:
Ε. Παυλάτου, Καθηγήτρια ΕΜΠ
Ε. Ροσολύμου, Υπ. Διδάκτορας

## Slide 2: Αντικείμενο εργασίας
Μελετήθηκε η ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση κράματος Sn-Ni (65% wt. Sn-35% wt. Ni) ενισχυμένου με νανοσωματίδια TiO2 σε συνθήκες παλμικού και συνεχούς ρεύματος.
Οι παράμετροι που μελετήθηκαν ήταν η πυκνότητα και η συχνότητα του ρεύματος, η συγκέντρωση των νανοσωματιδίων στο λουτρό αλλά και η επίδραση της θερμικής κατεργασίας των επικαλύψεων.
Ερευνήθηκε η επίδραση των παραπάνω παραμέτρων στις:
Μορφολογία και δομή των επικαλύψεων
Μηχανικές Ιδιότητες

## Slide 3: Πειραματική Διάταξη

## Slide 4: Συνθήκες Ηλεκτρόλυσης
Συνθήκες Ηλεκτρόλυσης | 1η Σειρά | 2η Σειρά | 3η Σειρά | 4η Σειρά
Τύπος/ Συχνότητα ρεύματος | DC | DC | DC | DC
 | PC: 0.1, 1, 10, 100 Hz | PC: 0.1, 1, 10, 100 Hz | PC: 0.1, 1, 10, 100 Hz | PC: 0.1, 1, 10, 100 Hz
pH | 4.3-4.5 | 4.3-4.5 | 4.3-4.5 | 4.3-4.5
Θερμοκρασία | 70 - 75 | 70 - 75 | 69 - 73 | 69 - 73
Ποσότητα TiO2 (g/L) | 20 | 20 | 20 | 30
Πυκνότητα ρεύματος (A/dm2) | 2 | 1 | 1 | 1
Ταχύτητα περιστροφής καθόδου (rpm) | 0 | 0 | 600 | 600
Μαγνητική Ανάδευση (rpm) | 250 | 250 | 250 | 250
Ηλεκτρολυτικό Λουτρό | Σύσταση
NiCl2*6 H2O | 240 g/L
SnCl2 άνυδρος | 40 g/L
Χημικά Πρόσθετα (σταθεροποιητής) | 200 mL/L

## Slide 5: Σύνθετα Αποθέματα/Ενσωμάτωση TiO2
Τύπος Ρεύματος/ Συχνότητα | Ποσοστό εγκλεισμού TiO2 wt. % | 
 | α) Jp= 1 A/dm2 | β) Jp= 2 A/dm2
DC | 1,87 ±0,12 | 1,92 ± 0,2
PC: 0,1 Hz | 2,56 ±0,1 | 2,09 ±0,13
PC: 1 Hz | 1,95 ±0,2 | 1,62 ±0,15
PC: 10 Hz | 2,14 ±0,17 | 1,74 ±0,12
PC: 100 Hz | 2,27 ±0,3 | 1,37 ±0,1
Chart: Συγκέντρωση TiO2 20 g/L
| DC | PC: 0,1 Hz | PC: 1 Hz | PC: 10 Hz | PC: 100 Hz
α) Jp= 1 A/dm2 | 1.87 | 2.56 | 1.95 | 2.14 | 2.27
β) Jp= 2 A/dm2 | 1.92 | 2.09 | 1.62 | 1.74 | 1.37
Μεγαλύτερη ενσωμάτωση για μικρότερη πυκνότητα ρεύματος
Αύξηση ποσοστού ενσωμάτωσης υπό την επιβολή παλμικού ρεύματος

## Slide 6: Σύνθετα Αποθέματα/Ενσωμάτωση TiO2
Chart: Jp=1 A/dm2
| DC | PC: 0,1 Hz | PC: 1 Hz | PC: 10 Hz | PC: 100 Hz
α) 20 g/L | 1.87 | 2.56 | 1.95 | 2.14 | 2.27
β) 30 g/L | 1.69 | 2.14 | 1.27 | 1.98 | 2.36
Η αύξηση της συγκέντρωσης ΤiO2 στο λουτρό δεν επηρεάζει σημαντικά την ενσωμάτωση στην μεταλλική μήτρα

## Slide 7: Ηλεκτροαπόθεση Sn-Ni

## Slide 8: Δομικά Χαρακτηριστικά
Jp=1 A/dm2
0 rpm
600 rpm
Μικρή αύξηση έντασης κορυφών στα 600 rpm (PC-0.1 κ 100 Ηz)
Notes: Jp=1 A/dm2

## Slide 9: Δομικά Χαρακτηριστικά
20 g/L
Jp=1 A/dm2
Jp=2 A/dm2
Στα 2 Α/dm2 αύξηση ένταση δεύτερης κορυφής

## Slide 10: Δομικά Χαρακτηριστικά
Jp=1 A/dm2, 30 g/L
Η αύξηση της συγκέντρωσης του TiO2 στο λουτρό δεν επηρεάζει τα δομικά χαρακτηριστικά

## Slide 11: Μέσο Μέγεθος Κόκκων (nm)
Δείγμα | J=1A/dm2- 20g/L TiO2 | J=1A/dm2- 20g/L TiO2- | J=2A/dm2- 20g/L TiO2 | J=1A/dm2- 30g/L TiO2
 | RDE 0rpm | RDE 600rpm | RDE 0rpm | RDE 600rpm
DC | 33 | 36 | 19 | 38
0,1 HZ | 32 | 37 | 24 | 38
1 Hz | 42 | 44 | 33 | 42
10 Hz | 46 | 42 | 40 | 44
100 Hz | 29 | 38 | 38 | 38
Μικρότερο μέγεθος κόκκων υπό την επιβολή συνεχούς ρεύματος
Η περιστροφή της καθόδου κατά την ανάπτυξη της επικάλυψης δεν προκαλεί μεταβολή στο μέσο μέγεθος των κρυσταλλιτών
Με την αύξηση της συγκέντρωσης σε 30g/L TiO2 στον ηλεκτρολύτη δεν φαίνεται να υπάρχει αύξηση στο μέσο μέγεθος των κρυσταλλιτών των επικαλύψεων

## Slide 12: Μέσο Μέγεθος Κόκκων (nm)
Chart: Συγκέντρωση TiO2 20 g/L
| DC | PC: 0,1 Hz | PC: 1 Hz | PC: 10 Hz | PC: 100 Hz
J=1 Α/dm2 | 30.5 | 31.8 | 47.6 | 46 | 29.3
J=2 A/dm2 | 19 | 24.2 | 33.6 | 40 | 38
Αύξηση μέσου μεγέθους κρυσταλλιτών υπό την επιβολή παλμικού ρεύματος και για μικρότερη πυκνότητα ρεύματος

## Slide 13: Μορφολογία Σύνθετων Αποθεμάτων
J=1 A/dm2, PC-0.1 Hz
J=2 A/dm2, PC-0.1 Hz
Η επιφανειακή μορφολογία των σύνθετων αποθεμάτων χαρακτηρίζεται από σφαιροειδείς κόκκους. Οι δομές αυτές είναι σφαιρικές, χωρίς σαφή όρια κόκκων με διαφορετικά μεγέθη κατά μήκος της επιφάνειας και επιφέρουν μια matt όψη στην επικάλυψη.
Δεν παρουσιάζονται διαφορές για διαφορετικές τιμές πυκνότητας ρεύματος

## Slide 14: Μορφολογία Σύνθετων Αποθεμάτων
Jp=1 A/dm2, 30 g/L
Δεν παρουσιάζονται διαφορές με την προσθήκη TiO2

## Slide 15: Μικροσκληρότητα
Chart: Σύγκριση Μικροσκληρότητας-Jp
| DC | 0,1Hz | 1Hz | 10Hz | 100Hz
J=1A/dm2 | 5.7 | 3.9 | 4 | 5.1 | 3.6
J=2A/dm2 | 5.6 | 5.3 | 5.2 | 6 | 5.5
Μεγαλύτερες τιμές μικροσκληρότητας για μεγαλύτερη πυκνότητα ρεύματος

## Slide 16: Μικροσκληρότητα
Chart: RDE=600 rpm, J=1 A/dm2
| DC | 0,1Hz | 1Hz | 10Hz | 100Hz
20 g/L | 4.2 | 3.7443 | 4.8535 | 5.1134 | 5.6939
30 g/L | 4.3 | 4.1 | 4.8 | 7.4 | 5.5
Δεν παρουσιάζονται σημαντικές μεταβολές για αύξηση της συγκέντρωσης του TiO2 στο λουτρό

## Slide 17: Θερμική Κατεργασία
Jp=2 A/dm2
Κατακρήμνιση περισσότερων ενδομεταλλικών φάσεων
Chart: TiO2 20 g/L-Jp=2 A/dm2
| DC | PC-10 Hz
No Heat Treatment | 5.6 | 6
Heat Treatment | 10.5 | 8.8
Σχεδόν διπλασιασμός τιμών μικροσκληρότητας

## Slide 18: Θερμική Κατεργασία
Chart: TiO2 20 g/L-Jp=1 A/dm2
| DC | PC-100 Hz
No Heat Treatment | 5.7 | 5.7
Heat Treatment | 9.9 | 10
Jp=1 A/dm2
Μεγαλύτερη μεταβολή μικροσκληρότητας σε σχέση με Jp=2 A/dm2

## Slide 19: Θερμική Κατεργασία
Jp=1 A/dm2, 30 g/L
Chart: Σύγκριση Μικροσκληρότητας
| DC | PC-100 Hz
No Heat Treatment | 4.3 | 5.5
Heat Treatment | 9.3 | 9.2
Παρόμοια αποτελέσματα ανεξαρτήτως συγκέντρωσης TiO2

## Slide 20: Τριβολογική Συμπεριφορά
Jp=2 A/dm2
Jp=1 A/dm2
Καλύτερος συντελεστής τριβής για το σύνθετο απόθεμα
Δεν υπάρχει σημαντική μεταβολή για μεγαλύτερη πυκνότητα ρεύματος

## Slide 21: Τριβολογική Συμπεριφορά
Θερμική Κατεργασία
Δεν παρουσιάζεται σημαντική μεταβολή στον συντελεστή τριβής μετά από την θερμική κατεργασία
30 g/L
Κακή πρόσφυση επικάλυψης

## Slide 22: Τριβολογική Συμπεριφορά
Μορφολογία Αποθεμάτων
Απλό Απόθεμα
Σύνθετο Απόθεμα
Ρωγμές κάθετες στη διεύθυνση της κίνησης του αντίπαλου σώματος, τυπικό παράδειγμα του μηχανισμού φθοράς εκτριβής

## Slide 23: Συμπεράσματα
Νανοκρυσταλλικές επικαλύψεις μετασταθής ένωσης NiSn με κύρια κορυφή στις 2θ=43,6
Η εφαρμοφή παλμικού ρεύματος δεν έχει θετική επίδραση στο μέγεθος των κρυσταλλιτών
Η επιφανειακή μορφολογία των σύνθετων αποθεμάτων χαρακτηρίζεται από σφαιροειδείς κόκκους.

## Slide 24: Συμπεράσματα
Η μικροσκληρότητα βελτιώνεται για πυκνότητα ρεύματος 2 Α/dm2
Μετά την θερμική κατεργασία η μικροσκληρότητα των επικαλύψεων βελτιώνεται σημαντικά, σχεδόν διπλασιάζεται
Τα σύνθετα αποθέματα έχουν μεγαλύτερες τιμές συντελεστή τριβής, επομένως η αντίσταση στην τριβή συνδέεται και με την παρουσία νανο-σωματιδίων TiO2 στο απόθεμα
Για συγκέντρωση TiO2 30 g/L παρατηρείται κακή πρόσφυση στα αποθέματα

## Slide 25: Ευχαριστώ για τον χρόνο σας