## Slide 1
Χρήση λογισμικών ανοιχτού κώδικα στην οπτικοποίηση
αποτελεσμάτων υπολογισμών ατμοσφαιρικών ροών
Γαραντζιώτη Χριστίνα
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:
Μπούρης Δημήτριος (Επιβλέπων)
Βουτσινάς Σπυρίδων
Αναγνωστόπουλος Ιωάννης
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Αθήνα, Ιούλιος 2023

## Slide 2
Τεχνολογικό πρόβλημα
Διερεύνηση χρήσης λογισμικών ανοιχτού κώδικα (ParaView, VisIt, Blender) στην οπτικοποίηση αποτελεσμάτων ρευστομηχανικών υπολογισμών του κώδικα Fortran CAFFCA3D.
Περιγραφή εργασίας
  Αξιοποίηση ελεύθερων λογισμικών ανοιχτού κώδικα
  Εκμετάλλευση επιπλέον δυνατοτήτων νέων λογισμικών σε σχέση με την οπτικοποίηση αποτελεσμάτων
Στόχος
Notes: - Ποιες δυνατότητες;
Τόσο όσον αφορά την οπτικοποίηση, όσο και την ευκολία χρήσης, την φιλικότητα προς τον χρήστη και την διεπαφή τους.

## Slide 3
Θεωρητικό Υπόβαθρο
Αριθμητική Μεθοδολογία
Δομή παρουσίασης
  Μορφή αρχείων VTK
  Λειτουργία λογισμικών οπτικοποίησης ανοιχτού κώδικα
  Λειτουργία υπολογιστικού εργαλείου Fortran CAFFCA3D
  Ανάπτυξη κώδικα Python (write_to_VTK.py)
  Εφαρμογές στα λογισμικά ανοιχτού κώδικα ParaView, Visit, Blender και το λογισμικό Tecplot
Αποτελέσματα
  Οπτικοποίηση αποτελεσμάτων στα λογισμικά ParaView, Visit, Blender, Tecplot
  Δημιουργία animation στο λογισμικό Blender
Συμπεράσματα
Προτάσεις για μελλοντική έρευνα
Προσωπική συμβολή

## Slide 4
Προσέγγιση
Τι προϋποθέτει η χρήση τους;
Ποιά είναι τα διαθέσιμα λογισμικά οπτικοποίησης ανοιχτού κώδικα;
Πώς μπορεί να γίνει η σύνδεση του κώδικα Fortran CAFFCA3D με αυτά τα λογισμικά,
Notes: - Ποιες δυνατότητες;
Τόσο όσον αφορά την οπτικοποίηση, όσο και την ευκολία χρήσης, την φιλικότητα προς τον χρήστη και την διεπαφή τους.

## Slide 5
Θεωρητικό
Υπόβαθρο
Περιγραφή λογισμικών οπτικοποίησης
Tecplot
ParaView
VisIt
Blender [BVTKNodes]
  Εμπορικό λογισμικό
  .csv, .txt, .dat, netCDF, .cgns
  Windows, Linux
  Ανάλυση δεδομένων 2D, χειρισμός και επεξεργασία μεγάλων συνόλων δεδομένων
  Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
  .csv, .vtk, .xml, .hdf5, netCDF
  Windows, Linux, macOS
  Παράλληλη επεξεργασία μεγάλων συνόλων δεδομένων, προσαρμόσιμες ροές οπτικοποίησης
  Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
  .vtk, .bov .hdf5, netCDF, .cgns
  Windows, Linux, macOS
  Παράλληλη επεξεργασία μεγάλων συνόλων δεδομένων, ισχυρές δυνατότητες ανάλυσης δεδομένων
  Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
  .blend, .vtk, .mpeg, 3ds, .tiff
  Windows, Linux, macOS, iOS, Android
  3D μοντελοποίηση, δημιουργία animations & ρεαλιστικών οπτικοποιήσεων

## Slide 6
Θεωρητικό
Υπόβαθρο
Περιγραφή αρχείων VTK
Μορφή VTK Simple Legacy
Μορφή VTK XML
Μορφή VTK HDF
  Επικεφαλίδα : # vtk DataFile Version X.Y
  Δομή συνόλου δεδομένων : π.χ. UNSTRUCTURED_GRID
  Χαρακτηριστικά συνόλου δεδομένων (DataSet Attributes) : π.χ. POINT_DATA
  Επικεφαλίδα : VTKFile type
  Τύπος συνόλου δεδομένων (DataSet) : π.χ. StructuredGrid
  Υποσύνολο συνόλου δεδομένων (Piece)
  Χαρακτηριστικά συνόλου δεδομένων (DataSet Attributes) : π.χ. CellData
  Πίνακας τιμών δεδομένων (DataArray : Points/Cells)
  Υψηλή απόδοση
  Χειρισμός μεγαλύτερων & πολυπλοκότερων συνόλων δεδομένων μέσω τεχνικής "chunking" (αποθήκευση / ανάκτηση δεδομένων σε μικρά κομμάτια)
  Φορητότητα
  Ευελιξία
  Διαλειτουργικότητα
  Επεκτασιμότητα
  Προσβασιμότητα
Ωφέλη χρήσης αρχείων VTK

## Slide 7
Θεωρητικό
Υπόβαθρο
Περιγραφή υπολογιστικού εργαλείου Fortran CAFFCA3D *
Χρήσιμα αρχεία
Input αρχεία: DCAFFCA3D, DBASEGRID, DMLOCREF
Αρχεία υπολ. πλέγματος : 3DGRID_xx
Αρχεία αποτελεσμάτων: INTFLD3D_xx / DT_xx
* Αναπτύχθηκε στο Εργαστήριο Αεροδυναμικής
της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.
  Επίλυση εξισώσεων Reynolds για τυρβώδη πεδία ροής
  Ομόθετο πλέγμα , αποθήκευση μεταβλητών στο κέντρο των κελιών
  Κελιά εξάεδρα με 8 κορυφές [(NI-2)x(NJ-2)x(NK-2)]
=> δυαδικά αρχεία Fortran (πλέγματος & αποτελεσμάτων) / αρχεία Tecplot

## Slide 8
Αριθμητική Μεθοδολογία
Ανάπτυξη κώδικα Python [write_to_VTK]
Χρήσιμα πακέτα
math
NumPY
TVTK
Πλεονεκτήμα Python
  Χειρισμός μεγάλων συνόλων δεδομένων
  Ευκολία χρήσης & ευελιξία
  Ενεργή κοινότητα χρηστών
  Πλούσιο documentation
  Πληθώρα βιβλιοθηκών & πακέτων
  Διαλειτουργικότητα
Εκτέλεση κώδικα
  Μέσω οποιουδήποτε IDE * της Python
  Μέσω εκτελέσιμου αρχείου write_to_VTK.exe
Πλεονεκτήματα:
  Επιπλέον προσαρμογή κώδικα
  Χρήση βοηθητικών add-ons / plugins
  Υποστήριξη διάφορων εκδόσεων Python
*Χρησιμοποιήθηκε το PyCharm 2022.3.2 -- Community Edition (JetBrains)
Πλεονεκτήματα:
  Ευκολία χρήσης - αυτοτελής λειτουργία (ομαδοποίηση εξαρτήσεων)
  Διαλειτουργικότητα
  Διεπαφή φιλική προς τον χρήστη

## Slide 9
Αριθμητική Μεθοδολογία
Διάγραμμα ροής κώδικα write_to_VTK
*Implicit ordering of points
*Πλέγμα Unstructured
*Αρχεία .vtk, .vtu

## Slide 10
  Φόρτωση αρχείου γεωμετρίας .obj
  Εισαγωγή αρχείων .vtk, .vtu
  Επεξεργασία αποτελεσμάτων
Διαδικασία:
Περιπτώσεις:
  Τοπογραφία beach bar με / χωρίς βλάστηση , πλέγμα μεγέθους ~5.5 εκατ. κελιών
  Τοπογραφία εξοχικής κατοικίας με / χωρίς τοπική πύκνωση, πλέγμα μεγέθους ~5.5 εκατ. κελιών & ~1,5 εκατ. κελιών στην περιοχή πύκνωσης
  Ροή διαμέσου τετράγωνου κυλίνδρου (square cylinder)
Αριθμητική Μεθοδολογία
Εφαρμογή στα λογισμικά οπτικοποίησης *
Διερεύνηση του βαθμού επιρροής των διαβαθμίσεων ρευστομηχανικών μεγεθών στις συνθήκες διαβίωσης σε συγκεκριμένα κτίρια
Ζήτημα
Εκδόσεις λογισμικών
Tecplot 360 2006
ParaView 5.9.1
VisIt 3.3.1
Blender 3.4.1
*Χρήση δεδομένων υπολογιστικών προσωμοιώσεων του προσωπικού του Εργαστηρίου Καινοτόμων Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών του ΕΜΠ
Σημεία σύγκρισης :
  Απόδοση (rendering)
  Δυνατότητες ενσωματωμένων εργαλείων
  Υπολογιστικές επιδόσεις
  Ευκολία χρήσης

## Slide 11
Αποτελέσματα : Tecplot - k , U
Τοπογραφία beach bar
[με βλάστηση]
Τοπογραφία εξοχικής κατοικίας
[με τοπική πύκνωση]

## Slide 12
Αποτελέσματα : ParaView - k , U
Τοπογραφία beach bar
[με βλάστηση]
Τοπογραφία εξοχικής κατοικίας
[με τοπική πύκνωση]

## Slide 13
Αποτελέσματα : VisIt- k , U
Τοπογραφία beach bar
[με βλάστηση]
Τοπογραφία εξοχικής κατοικίας
[με τοπική πύκνωση]

## Slide 14
Αποτελέσματα : Blender - k , U
Τοπογραφία beach bar
[με βλάστηση]
Τοπογραφία εξοχικής κατοικίας
[με τοπική πύκνωση]

## Slide 15
Φωτορεαλιστικά αποτελέσματα : Blender - veff, k
Τοπογραφία beach bar
Τοπογραφία εξοχικής κατοικίας
Ισοδύναμη ταχύτητα / δείκτης άνεσης
v_eff < 5 : άνετη διαβίωση

## Slide 16
Φωτορεαλιστικά αποτελέσματα : Blender - k , veff
Τοπογραφία beach bar
Τοπογραφία εξοχικής κατοικίας

## Slide 17
Animation: Περίπτωση τετράγωνου κυλίνδρου* - U(t)
*Maria Kotsiopoulou and Demetri Bouris. “Numerical Simulation of the Effect of a Single Gust on the Flow Past a Square Cylinder.”
*Ριπές ανέμου ίδιου πλάτους / διαφορετικής διάρκειας
*Ριπή ανέμου μικρής διάρκειας (20s): διακοπή εναλλασσόμενου στροβιλισμού => συμμετρικό ζεύγος στροβίλων

## Slide 18
Στόχος
Σε περίπτωση που η χρήση ελεύθερων λογισμικών ανοιχτού κώδικα είναι προτιμότερη, τα λογισμικά VisIt, ParaView και Blender προσφέρουν μια αποτελεσμάτική εναλλακτική λύση σε σχέση με εμπορικά πακέτα λογισμικού, όπως το Tecplot
Προσέγγιση
Ο αναπτυσσόμενος κώδικας Python write_to_VTK, που μετατρέπει δυαδικά αρχεία Fortran σε αρχεία VTK, επιτρέπει την εύκολη ενσωμάτωση δεδομένων σε λογισμικά οπτικοποίησης ανοιχτού κώδικα, ενώ αποτελέι ένα πολύτιμο εργαλείο για μελλοντικούς ερευνητές
Συμπεράσματα επί των αποτελεσμάτων
Συμπεράσματα
Για μεγάλα σύνολα επιστημονικών δεδομένων, το Paraview και το Visit παρουσιάζουν εξαιρετικές επιδόσεις, ενώ το Blender παρέχει μια πιο ευέλικτη προσέγγιση για τη δημιουργία σύνθετων οπτικοποιήσεων και φωτορεαλιστικών απεικονίσεων

## Slide 19
Προσωπική συμβολή
  Ανάπτυξη κώδικα Python write_to_VTK.py για ανάλυση, επεξεργασία & οπτικοποίηση δεδομένων
  Διερεύνηση χρήσης αρχείων VTK & λειτουργίας λογισμικών προσομοίωσης ανοιχτού κώδικα
Δεδομένα
Δεδομένα υπολογιστικών προσωμοιώσεων του προσωπικού του Εργαστηρίου Καινοτόμων Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών του ΕΜΠ
Ζητούμενα
  Ανάλυση του πεδίου ροής γύρω από συγκεκριμένες τοπογραφίες
  Κατανόηση των φαινομένων τύρβης
  Αξιολόγηση της επίδρασης διαφόρων παραγόντων στην ανθρώπινη δραστηριότητα εντός των κτισμάτων
Συμβολή

## Slide 20
Χρήση λογισμικού VAPOR
  Ανάπτυξη κώδικα για μετατροπή σε netCDF-CF
  Ανάπτυξη πακέτων Python για 3D unstructured grid
Χρήση εφαρμογών Mayavi, PyVista
  Αξιοποίηση πακέτων της Python
  Manual χειρισμοί εντός προγραμματιστικού περιβάλλοντος Python
Χρήση αρχείων VTK HDF
  Βελτίωση απόδοσης χειρισμού μεγάλων συνόλων δεδομένων
  Διερεύνηση / ανάπτυξη υποστηρικτικών βιβλιοθηκών Python
Περαιτέρω αξιοποίηση / ανάπτυξη νέων λογισμικών
Προτάσεις για μελλοντική έρευνα
  Ευκαιρία καινοτομίας & βελτίωσης απόδοσεων
  Απήχηση σε ευρύτερο κοινό
Οπτικοποίηση αποτελεσμάτων μετεωρολογικών δεδομένων ή ατμοσφαιρικών ροών
Οπτικοποίηση πολύπλοκων συνόλων δεδομένων

## Slide 21
Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!

## Slide 22
References
Prabhu Ramachandran. “An Introduction to Traited VTK (tvtk)”. In: (2020). url:
https://tvtk.readthedocs.io/en/latest/README.html.
Prabhu Ramachandran. 3D visualization with TVTK and MayaVi2. url: https://
raw.githubusercontent.com/enthought/mayavi/master/docs/pdf/tvtk_mayavi2.pdf.
Maria Kotsiopoulou and Demetri Bouris. “Numerical Simulation of the Effect of a
Single Gust on the Flow Past a Square Cylinder.” In: Fluids 7, no. 9: 303 (2022). doi:
https://doi.org/10.3390/fluids7090303.
Δ. Μπούρης. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ. Εργαστηρίο Τεχνολογικών Καινοτομιών
Προστασίας του Περιβάλλοντος Ε.Μ.Π, 2013.
Alan David Penwarden and Alan Frederick Edward Wise. Wind environment around
buildings. HM Stationery Office London, UK, 1975.
Python Software Foundation. Python 3.10.5 documentation. url: https://docs.python.
org/3/index.html.

## Slide 23
Animation: Περίπτωση τετράγωνου κυλίνδρου* - U(t)
*Maria Kotsiopoulou and Demetri Bouris. “Numerical Simulation of the Effect of a Single Gust on the Flow Past a Square Cylinder.”